Методические рекомендации по созданию системы информирования и оповещения населения в муниципальных образованиях Пермского края

2013 год

Принятые сокращения

| Сокращение | Полное наименование |
| --- | --- |
| РСЧС | Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| ЕДДС | Единая дежурно - диспетчерская служба |
| СМИ | Средства массовой информации |
| НЦУКС | Национальный центр управления в кризисных ситуациях |
| ЦУКС | Центр управления в кризисных ситуациях |
| ОКСИОН | Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей |
| МКИОН | Мобильный комплекс информирования и оповещения населения |
| ТК | Терминальный комплекс |
| ЧС | Чрезвычайная ситуация |
| ГГС | Громкоговорящая связь |
| СМС | Технология, позволяющая осуществлять прием и передачу коротких текстовых сообщений сотовым телефоном |
| ВЦСС МЧС России | Ведомственная цифровая сеть связи МЧС России |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |

Введение

Важнейшей задачей выполнения мероприятий по защите населения при угрозе или возникновении стихийных бедствий, крупных производственных аварий и катастроф является своевременное информирование населения о возможной либо уже сложившейся обстановке, правилам поведения и  способах защиты.

Анализ рисков чрезвычайных ситуаций и происшествий показывает, что с одной стороны идёт нарастание и увеличение угроз, обусловленных ЧС природного и техногенного характера, с другой стороны в результате развития технической базы, появления новых информационных технологий, расширения технических возможностей современных средств оповещения и информирования возникла возможность адекватно отвечать на данные угрозы в вопросах оповещения населения.

Эти технологии позволяют информировать и оповещать людей                      различными типами оконечных устройств индивидуального и коллективного пользования (мобильные и стационарные телефоны, компьютеры с выходом в Интернет, теле и радиоприемники, централизованные системы оповещения).

Создание комплексной системы информирования и оповещения населения обеспечит своевременное информирование и максимально возможный охват населения при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, независимо от места нахождения человека, а также обеспечить параллельное выполнение функций информирования на различных уровнях системы антикризисного управления, что в конечном итоге минимизирует потери среди населения и уменьшит материальный ущерб.

- Общие положения

1.1. Настоящие рекомендации разработаны в целях реализации Федерального закона от 12 февраля 1998г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 1 марта 1993 г.
№ 177 «Об утверждении Положения о порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени» и Федерального закона от 02 июля 2013 года №158-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации по вопросу оповещения и информирования».

1.2. Рекомендации предназначены для территориальных органов исполнительной власти, органов управления РСЧС всех уровней при организации работы по информированию и оповещению населения с использованием современных телекоммуникационных и инфокоммуникационных технических средств и технологий.

1.3. Этапы создания системы информирования и оповещения населения на базе ЕДДС по субъектам Российской Федерации:

1.3.1. На основе анализа разработка концепции, плана мероприятий и источников их финансирования по развитию и совершенствованию системы информирования и оповещения населения, в том числе программно-целевыми методами.

1.3.2. Выработка технических и организационных решений по внедрению методов и способов информирования и оповещения населения.

1.3.3. Создание комплексной системы информирования и оповещения населения, в том числе оснащение рабочих мест ЕДДС муниципальных образований, организаций привлеченных для информирования и оповещения населения необходимыми программно-техническими и телекоммуникационными средствами.

1.3.5. Разработка соглашений, регламентов и инструкций по информированию и оповещению населения.

2. Анализ систем информирования и оповещения населения

2.1. Для решения задач по информированию и оповещению населения, обеспечения доведения информации до человека независимо от его местонахождения, необходимо провести анализ административно-территориального деления муниципальных образований субъекта Российской Федерации, численности населения, возможностей телекоммуникационных и инфокоммуникационных технических средств и технологий на территории.

2.2. Способы и технические средства информирования и оповещения населения:

Централизованные системы оповещения

Системы  централизованного оповещения  являются составной частью системы антикризисного управления Российской Федерации и представляют собой организационно-техническое объединение сил и специальных технических средств оповещения,  сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи.

За создание новых и реконструкцию существующих систем централизованного оповещения несут персональную ответственность главы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, руководители органов местного самоуправления, потенциально-опасных объектов.

Реконструкция (создание) региональных, местных и локальных систем оповещения -  составная часть мероприятий, проводимых  органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, эксплуатирующими потенциально-опасные объекты на соответствующих территориях с целью защиты населения. В рамках реконструкции действующих систем централизованного оповещения целесообразно предусматривать в местах массового пребывания людей замену имеющихся оконечных систем сиренного типа оповещения обеспечивающих только подачу сигнала «Внимание всем!» на системы громкоговорящего голосового оповещения, с помощью которых можно обеспечить информирование населения.

Информирование через Интернет

Интернет в настоящее время в силу своей доступности стал одним из основных источников получения информации. Существует несколько способов размещения информации на интернет ресурсах среди них можно выделить следующие:

а) размещение информации на официальных интернет сайтах Администраций муниципальных образований по субъектам Российской Федерации. При этом возможно одновременное размещение информации на новостном портале Яндекс – новости;

б) размещения информационного сообщения на интернет телевидении МЧС – 112;

в) размещение на сайтах операторов связи, предоставляющих услуги интернет, и на наиболее посещаемых новостных интернет сайтах, форумах и социальных сетей.

Одной из особенностей данного способа является быстрое доведение достоверной информации из официальных источников до заинтересованных средств массовой информации, позволяющее ликвидировать «информационный вакуум», предотвращая, таким образом, распространение недостоверной информации.

Направления по обследованию:

а) количество операторов связи, предоставляющих услуги Интернет, наиболее посещаемые новостные Интернет сайты, форумы, сайты социальных сетей и число людей пользующихся данными информационными ресурсами на территории МО;

б) время выхода информационного сообщения и его доведения до населения;

в) необходимое оборудование и каналы для опубликования оперативного информационного сообщения с рабочего места ЦУКС;

г) необходимые параметры информационного материала для его публикации на интернет ресурсах;

д) контактные данные руководителей, ДДС операторов интернет и информагентств, их режим работы.

Информирование в местах массового пребывания

В местах с массовым пребыванием людей информирование населения осуществляется с помощью системы ОКСИОН, по средствам коллективных       средств отображения  (уличные светодиодные экраны рекламных компаний, внутренние плазменные панели), а также по голосовым системам управления эвакуацией и оповещения людей при пожаре.

Направления по обследованию:

1) наличие в местах массового пребывания людей технических средств информирования населения: уличные светодиодные экраны рекламных компаний, внутренние плазменные панели, устройства  типа «Бегущая строка». Проработать техническую возможность сопряжение данных технических средств с единой сетью системы  ОКСИОН;

2) наличие на объектах с массовым пребыванием людей речевых систем оповещения и управления эвакуацией людей и дежурного персонала объектов для использования данных систем в целях информирования населения.

Информирование на наземном общественном транспорте

Создание системы информирования и оповещения людей на наземном общественном транспорте с возможностью оперативной передачи информации из ЕДДС пассажирам, перевозимым транспортными компаниями.

Направления по обследованию:

1) рассмотреть возможность передачи оперативной информации, по средствам телефонной связи, диспетчерам транспортных организаций, с последующей передачей информации по средствам радиосвязи водителям трамваев, троллейбусов, автобусов, для информирования населения через громкоговорящие системы на транспорте;

2) наличие записывающих систем речевого информирования пассажиров в транспорте для использования данных систем в режиме повседневной деятельности  в целях воспроизведения информации.

Подвижные средства информирования

Территории, не охваченные стационарными автоматизированными средствами информирования и оповещения населения, оповещаются мобильными средствами громкоговорящей связи:

- мобильные комплексы информирования и оповещения населения (МКИОН);

- автомобили полиции;

- автомобили, оборудованные системами громкоговорящей связи.

Исходя из анализа для обеспечения эффективного и гарантированного доведения информации до населения необходимо комплексное использование  всех видов и способов информирования населения.

3. Мероприятия по организации информирования и оповещения населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций и в режиме повседневной деятельности.

3.1. Организация информирования и оповещения населения при угрозе или возникновении ЧС и в режиме повседневной деятельности включает в себя комплекс мероприятий:

а) заключение соглашений с организациями, привлекаемыми для решения задач информирования и оповещения населения на основе проведенного анализа систем информирования и оповещения населения;

б) дооснащение автоматизированных рабочих мест специалистов задействованных в информировании населения;

в) организация и проведение обучения и тренировок с диспетчерами ЕДДС муниципальных образований и дежурными службами организаций.

3.2. В соглашениях определяются:

- порядок  приёма/передачи информации;

- временные регламенты выполнения процедур по информированию населения;

- формат передачи информации;

- контактные лица, телефоны, электронные адреса;

- ресурсы и виды средств информирования и оповещения населения привлекаемые;

- ответственность сторон;

- периодичность размещения ежедневной справочной, предупредительной и иной информации, связанной с обеспечением безопасности жизнедеятельности и информированием населения об угрозах ЧС, правилам поведения в случае их возникновения и способам защиты от них.

3.3. Заключение соглашений и регламентов взаимодействия диспетчеров ЕДДС муниципальных образований рекомендуется со следующими организациями, расположенными на территории МО:

а) операторами сотовой связи:

б) региональными операторами фиксированной телефонной связи;

в) средствами массовой информации (телекомпании, радиокомпании, печатные издания, информагентства);

г) владельцами средств отображения информации (уличные светодиодные экраны, внутренние плазменные панели);

д) владельцами информационных Интернет сайтов;

е) организациями наземного общественного транспорта;

3.4. Примеры соглашений с организациями участвующими в информировании населения приведены в приложении № 1 настоящим методическим рекомендациям.

4. Рекомендации по оснащению автоматизированных рабочих мест специалистов ЕДДС в муниципальных образованиях.

4.1. Организация информирования населения о прогнозируемых и произошедших ЧС возлагается на Глав муниципальных образований и осуществляется через единые дежурно - диспетчерские службы муниципальных образований (ЕДДС).

4.2. Для решения данной задачи требуется организационное и техническое оснащение рабочих мест специалистов по информированию и оповещению населения в муниципальных образованиях по субъектам Российской Федерации.

В составе дежурной смены  рабочие  места специалистов по оповещению и информированию населения комплектуются:

1)  техническими средствами связи:

- телефонной связью, в том числе ВЦСС МЧС России;

- сетью громкоговорящих устройств и LD-экранов;

- интернетом;

- электронной почтой.

2) программно-аппаратным комплексом рабочего места специалиста по оповещению.

3) комплексами автоматизированных систем оповещения (АСО-8 (16, 32, 64).

4) микрофоном для записи речевых сообщений.

5) оргтехникой  для организации  взаимодействия с дежурными службами организаций участвующих в информировании населения в режиме повседневной деятельности и в режиме угрозы ЧС (факс, принтер, сканер).

6) рабочей документацией организации информирования населения:

-  алгоритмами действий и инструкциями по организации информирования и оповещения в режиме чрезвычайной ситуации и в режиме повседневной деятельности;

- реестром организаций участвующих в информировании с контактными телефонами и электронными адресами для рассылки информации;

- схемами организации взаимодействия;

- текстовыми сообщениями по основным рискам возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий);

4.3. Для сокращения времени информирования населения специалистами по оповещению и информированию населения в муниципальных образованиях организуется взаимодействие с ЦУКС ГУ МЧС России Пермского края  по  направлению использования возможностей федеральных теле- и радиоканалов для информирования населения в зоне ЧС (происшествия).

4.5. В повседневном режиме функционирования системы информирования и оповещения населения предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- организация ежедневного взаимодействия по средствам телефона с дежурными министерств, ведомств, организаций участвующих в информировании и оповещении населения с уточнением ответственных лиц и номеров телефонов и т.д.;

- осуществление размещения на информационных ресурсах положительной статистической информации, информации по безопасности жизнедеятельности и сезонным рискам, информации пропагандирующей добровольчество в области пожарной охраны;

- проведение проверок функционирования подсистем массового информирования, сбора информации;

- проведение учений, тренировок, занятий по информированию и оповещению населения  об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций;

- проведение мониторинга информационных сообщений на теле- и радиоканалах, в сети Интернет с целью отслеживания материалов, касающихся ЧС, происшествий с целью немедленного реагирования по фактам выявленной информации или опровержения недостоверной;

- проведение ежедневной проверки работоспособности систем оповещения;

- ежедневное уточнение списков телефонов заносимых в систему оповещения АСО;

- ежеквартальное проведение проверки централизованной системы оповещения с включением всех средств информирования и оповещения населения (за исключением сети электросирен, проверка которых осуществляется в рамках комплексной проверки системы оповещения субъекта, проводимой в соответствии с Положением по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения, утвержденным совместным приказом МЧС России, Минкомсвязи России и Минкультуры России от 7.12.2005 № 877/138/597).

Приложение № 1

ПРОЕКТ

СОГЛАШЕНИЕ №

г. __________                                                               «___»__________20___ г.

О взаимодействии при решении задач в области информирования и

обучения  населения  правилам пожарной безопасности, безопасности жизнедеятельности и  действиям чрезвычайных ситуациях

Администация муниципального образования _____________района (округа), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице _________________, действующего на основании ______________, и _____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»  действующего на основании ___________, исходя из необходимости повышения уровня подготовленности  населения в области  пожарной безопасности,  безопасного поведения на водных объектах и действиям в  чрезвычайных ситуациях, формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Общие положения

Соглашение устанавливает порядок использования информационных ресурсов Исполнителя в целях обучения населения в области безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, безопасного поведения на водных объектах,  в области защиты в ЧС, а так же информирования населения при угрозе или возникновении  чрезвычайных ситуаций.

Статья 2. Предмет соглашения

Исполнитель  по поручению Заказчика принимает  на  себя  обязательства по оказанию услуг  по ежедневному размещению обучающей  информации  Заказчика на  ______________________________,   расположенных ___________________________________________.

Статья 3. Обязательства сторон

Заказчик обязуется:

3.1  Предоставить Исполнителю обучающую информацию для размещения на информационных ресурсах Исполнителя;

3.2 Передаваемые Исполнителю контент должен соответствовать следующим требованиям:

Исполнитель обязуется:

3.4 По письменному обращению Заказчика в течение договорного срока обеспечить размещение обучающих видеороликов Заказчика на _____________________________;

3.5 По указанию Заказчика вносить коррективы в содержание информации в течении 3 рабочих дней;

3.6 Подписать представленный Заказчиком акт приёма передачи оказанных услуг.

3.7. В случае получения от Заказчика оперативной информации об угрозе  или возникновении  чрезвычайной ситуации в течении ___ минут в рабочее время с __.__ до __.__. разместить информацию на имеющихся технических средствах информирования ___________________________.

Статья 4. Порядок расчётов

4.1 По настоящему соглашению Исполнитель оказывает услуги на безвозмездной  основе.

Статья 5. Ответственность сторон

5.1. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему соглашению, вызванное непреодолимой силой (кража, порча электронных табло и т.п.);

5.2. Заказчик несет ответственность за нарушение законодательства в части содержания предоставляемой для размещения информации.

Статья 6. Срок действия Соглашения

6.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 20__ года с ежегодной пролонгацией на следующий год, если ни одна из сторон за два месяца до окончания текущего года не заявит письменно о расторжении Соглашения.

6.2. Соглашение может быть изменено и дополнено по взаимному согласию Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

6.3.  При возникновении споров  и разногласий, возникающих по настоящему Соглашению, Стороны принимают меры по урегулированию их путем переговоров.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одной для каждой стороны.

Статья 7. Контактные лица по настоящему соглашению

| Глава администрации ______________________________ «____» ________________ 20__ г. |  | От Исполнителя ______________________________________ «____» __________________ 20__г. |
| --- | --- | --- |

Со стороны Заказчика Ф.И.О. должность, тел.(факс)___________, электронная почта____________________.

Со стороны Исполнителя Ф.И.О. должность, тел.(факс)___________, электронная почта____________________.