Учебно-методическое пособие предназначено для оказания помощи при подготовке руководителей муниципальных образований, организаций, органов управления ГО и ЧС, спасательных служб, нештатных аварийно – спасательных формирований, командиров аварийно-восстановительных подразделений (звеньев, групп и т.п.). В пособии раскрыты вопросы организации и проведения аварийно спасательных и других неотложных работ (далее – АСДНР) при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, а также уточнены особенности проведения АСДНР на территории, подвергшейся воздействию радиоактивными и аварийно – химически опасными веществами.

# Содержание

| Введение…………………………………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| Раздел I. Технологические приемы устранения аварий на коммунально-энергетических сетях и технологических линиях……… | 4 |
| 1. Способы и технологии локализации аварий на коммунально-энергетических сетях…………………………………………………….. | 4 |
| 2. Выполнение вспомогательных работ при устранении аварий……. | 14 |
| 3. Обнаружение и отключение поврежденных участков на коммунально-энергетических сетях объекта…………………………… | 15 |
| Раздел II. Способы и средства специальной обработки личного состава формирований и персонала, транспорта, сооружений и территорий. | 17 |
| 1. Задачи и способы частичной и полной специальной обработки….. | 17 |
| 2. Проведение дезактивации…………………………………………….. | 18 |
| 3. Проведение дегазации | 21 |
| 4. Проведение дезинфекции | 22 |
| 5. Частичная и полная специальная обработка людей | 24 |
| 6. Порядок проведения специальной обработки территорий, помещений, техники и одежды | 25 |
| 7. Технические средства специальной обработки | 27 |
| Заключение | 32 |
| Литература | 33 |

Введение

Одним из видов чрезвычайных ситуаций, влияющих на безопасность населения, на его нормальное жизнеобеспечение являются аварии на коммунально-энергетических сетях и технологических линиях.

С целью локализации аварий на коммунально-энергетических сетях и технологических линиях необходимо применять различные способы и технологические приемы с обязательным соблюдением личным составом формирований установленных мер безопасности.

В ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в условиях заражения местности радиоактивными, химическими и биологическими веществами личный состав формирований может подвергаться их воздействию, в связи с чем необходимо организовывать своевременную специальную обработку, которая включает обеззараживание территории, техники,  инструмента, средств индивидуальной  защиты и одежды, санитарную обработку населения, личного состава формирований, ветеринарную обработку животных.

В методическом пособии раскрыты основные способы и технологии ведения работ на коммунально-энергетических сетях и технологических линиях, а также освещены меры безопасности при работе на особо опасных сетях.

Раздел I.  Технологические приемы устранения аварий на коммунально-энергетических сетях и технологических линиях

# 1. Способы и технологии локализации аварий на

коммунально-энергетических сетях

Локализация аварий на коммунально-энергетических сетях производится с целью снижения угрозы возникновения вторичных поражающих факторов, локализации или снижения до максимально возможного уровня возникших вторичных поражающих факторов, создания минимально необходимых условий для успешного выполнения спасательных работ.

Основными способами локализации аварий на коммунально-энергетических сетях являются:

- устройство защитных дамб (насыпей) для ограничения и предотвращения затопления подвальных и заглубленных помещений и пониженных участков территории;

- сооружение перепускных канав для отвода разлившихся жидкостей от участка (объектов) ведения работ;

- перекрытие запорно-регулирующей аппаратуры на поврежденных участках коммунальных сетей;

- установка заглушек на поврежденных трубопроводах;

- установка накладок (пластырей) на поврежденные трубопроводы для прекращения вытекания жидкостей или выхода газа;

- установка временных (гибких) вставок вместо поврежденных участков трубопроводов;

- подчеканка фланцевых и раструбных соединений для прекращения течи из трубопроводов;

- отключение поврежденных (аварийных) участков сети электроснабжения;

- заземление оборванных проводов электроснабжения;

- восстановление поврежденных участков линий электроснабжения по временным схемам.

Локализации аварий, сопровождаемых разливом жидкостей, путем устройства защитных дамб (насыпей) и перепускных канав применяется при возникновении непосредственной угрозы затопления участка (объекта) спасательных работ и возможности в короткие сроки отключить поврежденный участок коммунальной сети.

Работы могут выполняться вручную и с применением средств механизации. Для решения задач назначаются дорожные  и инженерно-технические подразделения. При применении средств механизации – выделяются 1-2 бульдозера (исходя из объема работ), экскаватор и самосвалы (при необходимости).

При получении задачи на возведение дамбы или перепускной канавы командир назначенного подразделения обязан:

- уточнить место истечения жидкости, интенсивность и направление стока, площадь возможного затопления;

- место (рубеж) возведения и размеры дамбы, направление и размеры перепускной канавы;

- место забора грунта или обломков конструкций для возведения дамбы;

- определить наиболее целесообразную технологию работ;

- произвести разметку дамбы (канавы);

- организовать ограждение места работ;

- поставить задачу личному составу.

Размеры дамбы (канавы) и способ возведения определяются с учетом интенсивности стока, количества разлившейся жидкости и характера местности.

При возведении дамбы вручную параллельно выполняются следующие основные технологические операции:

- разметка (трассировка) конфигурации дамбы;

- разработка грунта и загрузка его в средства доставки;

- перемещение грунта к месту возведения дамбы;

- выгрузка грунта;

- разравнивание и трамбовка грунта;

- контроль качества выполненной работы.

Возведение защитной дамбы (насыпи) с применением средств механизации применяется при большом объеме стоков и разливе их на широком фронте.

Технология устройства защитной дамбы (насыпи) средствами механизации работ включает следующие операции:

- организацию освещения участка работ (в темное время суток);

- ограждение места работы;

- трассировку (разметку) конфигурации дамбы на местности;

- расстановку техники для производства работ и подготовку ее к работе;

- разработку и перемещение грунта (обломков строительных конструкций) на место возведения дамбы (насыпи) с помощью бульдозера;

- трамбовку (уплотнение грунта), формирование дамбы (насыпи);

- наблюдение за состоянием дамбы (насыпи), дополнительное укрепление (насыпка, уплотнение) на участках возможного прорыва.

Перепускные канавы отрываются в целях отвода разлившихся – жидкостей от объектов спасательных работ. Количество канав, их размеры определяются с учетом объемов стока.

Технология устройства перепускной канавы включает следующие операции:

- организацию освещения места работ (в темное время суток);

- ограждение места работ;

- трассировку (разметку) оси канавы (канав);

- расстановку техники и личного состава по местам работ, подготовку их к работе;

- рыхление и выбрасывание грунта на бровку канавы;

- зачистку дна и стенок канавы;

- срыв перегородки и пропуск жидкости в канаву;

- наблюдение за стоком жидкости и регулирование стока через канаву.

При отсутствии возможности направить сток жидкости в безопасное место для ее сбора в конце канавы отрывается приямок необходимых размеров.

Перекрытие запорно-регулирующей аппаратуры с целью прекращения истечения жидкости из поврежденных коммунальных сетей применяется при повреждении сетей водоснабжения, централизованного теплоснабжения и канализации.

Работа, по возможности, проводится под руководством (с участием) специалиста соответствующей коммунальной службы.

Для выполнения задачи назначается 3-4 специалиста из состава инженерно-технического подразделения.

Командир подразделения при получении задачи на выполнение указанной работы обязан:

- провести рекогносцировку места работы и определить место размещения и тип запорно-регулирующей аппаратуры;

- при расположении ее в колодце проверить отсутствие загазованности колодца и надежность спуска в него;

- проверить исправность снаряжения и средств индивидуальной защиты;

- уточнить задачу и провести инструктаж личного состава перед началом работы;

- организовать взаимодействие со специалистами данной службы;

- контролировать страховку работающих и ход выполнения задачи.

Технология перекрытия запорно-регулирующей аппаратуры (с учетом места ее размещения) включает следующие операции:

- расчистку подходов к аппаратуре (вскрытие колодца, расчистку технологической системы от обломков конструкции).

- спуск в колодец с применением страховки и средств и индивидуальной защиты;

- перекрытие запорно-регулирующей аппаратуры вручную или с использованием автоматики (при се наличии и сохранности);

- контроль полноты отключения поврежденного участка;

- выход из колодца (разрушенного или поврежденного помещения);

Локализация истечения жидкостей способом установки заглушек применяется при повреждении водопровода и канализационных трубопроводов и невозможности прекратить сток иными способами.

Для выполнения работ назначается 4-5 человек из состава инженерно-технического подразделения, оснащенных инструментом для резки металла, дерева и шанцевым инструментом, средствами откачки жидкости (при необходимости).

Технология установки заглушки на трубопровод включает следующие операции:

- определение (уточнение) места повреждения трубопровода;

- расчистку завала в месте повреждения трубопровода;

- устройство перепускной канавы или откачка жидкости на месте производства работ;

- вскрытие грунта (колодца) в месте установки заглушки;

- обрезка трубопровода (при необходимости) для удобства установки заглушки;

- замер трубопровода, подготовка заглушки;

- установка заглушки в трубопровод;

- укрепление заглушки деревянным щитом и упором;

- контроль надежности и полноты локализации стока.

Заглушка изготавливается из дерева в виде пробки, диаметром, равным сечению трубопровода. Для полноты герметизации может использоваться матерчатая прокладка. Заглушка устанавливается против тока жидкости.

При повреждении трубопроводов большего диаметра, локализация осуществляется с помощью мешков с песком, деревянного щита и упора.

При невозможности полностью перекрыть сток жидкости из трубопровода с помощью заглушки временная локализация стока достигается засыпкой колодца или котлована песком или «забивкой» мокрой глиной.

Локализация истечения жидкости подчеканкой раструбных и фланцевых соединений применяется при течи из мест соединения трубопроводов всех диаметров.

Для выполнения работ назначается 2-3 специалиста инженерно-технического подразделения.

Подчеканка осуществляется с применением слесарного инструмента и материала для уплотнения соединений.

Технология подчеканки раструба включает следующие операции:

- уточнение места течи жидкости;

- зачистку места течи;

- подготовку уплотнителя;

- заделку раструба уплотнителем;

- подчеканку уплотнителя вручную или с помощью пневматического инструмента;

- заливку раструба асбоцементом или ферросплавом;

- контроль полноты локализации течи.

Технология герметизации фланцевых соединений включает следующие операции:

- уточнение места течи жидкости;

- зачистку места течи;

- подготовку прокладки-уплотнителя;

- установку уплотнителя и заделку его во фланец;

- подтяжку болтов фланцевого соединения;

- контроль полноты локализации течи.

В качестве материала для заделки раструбных соединений применяются просмоленный или битумизированный уплотнитель и асбоцемент, при фланцевых соединениях – резиновые прокладки.

Прекращение истечения жидкости из трубопроводов способом установки накладок (пластырей) применяется при образовании на трубопроводах трещин и свищей.

Для производства работ назначается 2-3 специалиста инженерно-технического подразделения, оснащенных слесарным инструментом и материалом для изготовления накладок (пластырей).

Технология установки накладки (пластыря) на поврежденное место трубопровода включает следующие основные операции:

- расчистку доступа к месту течи, уточнение места течи и ее интенсивности;

- отключение поврежденного участка трубопровода (по возможности), зачистку поверхности трубопровода в месте установки накладки (пластыря);

- подготовку и установку уплотнителя и накладки (пластыря), закрепление накладки (пластыря) с помощью хомутов или сварки, контроль полноты прекращения истечения жидкости.

Для изготовления накладки (пластыря) применяются листовое железо или жесть, сегментные отрезки трубы, прокладка-уплотнитель изготавливается из резины (брезента).

При повреждении трубопроводов небольшого диаметра применяется специальный пластырь из полимерных материалов, наматываемый на трубу и закрепляемый разогревом открытым пламенем.

Способ установки временной (гибкой) вставки применяется при повреждении небольшого участка трубы, а также в качестве обводной линии - при повреждении трубопровода небольшого диаметра (до 200 мм) на значительном участке или при сложности доступа к месту повреждения.

Для проведения работ по установке гибкой вставки назначаются 2-4 специалиста из состава инженерно-технического подразделения, оснащенные установкой для газовой резки металлических труб, слесарным инструментом, средствами для изготовления гибкой вставки (резиновые шланги, трубы, пожарные рукава, крепежные хомуты).

При установке обводной гибкой вставки может применяться часть комплекта полевого магистрального трубопровода.

Технология установки гибкой вставки взамен небольшого участка трубопровода включает следующие операции:

- уточнение местоположения и размеров поврежденного участка трубопровода;

- вскрытие поврежденного участка трубопровода (при необходимости);

- отключение трубопровода путем перекрытия запорно-регулирующей аппаратуры;

- вырезка поврежденного участка трубопровода;

- удаление поврежденного участка вручную;

- подготовка гибкой вставки;

- обеспечение устойчивости и сносности обрезанных концов трубопровода путем установки их на козлы, подставку или путем подвешивания к перекладинам, перекинутым через котлован;

- установку гибкой вставки на концы обрезанной трубы;

- закрепление гибкой вставки на концах трубы затяжкой хомутов или сваркой (при вставке из металла);

- включение трубопровода;

- проверку герметичности гибкой вставки.

При установке гибкой вставки в колодце и наличии там тройников гибкая вставка закрепляется на свободных патрубках тройников.

Технология установки гибкой вставки в обход участка трубопровода включает следующие операции:

- уточнение границ поврежденного участка трубопровода;

- вскрытие трубопровода в местах установки гибкой вставки (при невозможности закрепить гибкую вставку в колодцах на тройниках запорной аппаратуры);

- ограждение мест вскрытия трубопровода;

- отключение трубопровода путем перекрытия запорно-регулирующей аппаратуры;

- отделение поврежденного участка трубопровода;

- укрепление обрезанных концов трубопровода путем установки на козлы или жесткие опоры;

- подготовка гибкой вставки и прокладка ее по местности на длину поврежденного участка;

- насадка гибкой вставки на обрезанные концы трубопровода;

- закрепление концов гибкой вставки на концах трубопровода путем затяжки хомутов;

- устройство переходов через гибкую вставку и ограждений в местах ее возможного повреждения в ходе ведения аварийно-спасательных работ;

- включение трубопровода и проверка герметичности гибкой вставки.

# Локализация аварий на электросетях

Отключение отдельных участков электросети применяется с целью исключить опасность поражения током спасателей и пострадавших при проведении аварийно-спасательных работ в разрушенных зданиях и сооружениях, а также на окружающей их территории, где повреждены сети низкого напряжения, питающиеся от сохранившейся высоковольтной линии.

Отключение производится путем перерезания проводов, выключения рубильников и масляных (воздушных) выключателей.

Работа выполняется 2-3 специалистами-электриками, имеющими соответствующую квалификационную группу по технике безопасности, с обязательным использованием диэлектрических перчаток, бот (калош) и инструмента с изолированными ручками. В условиях дождливой сырой погоды должны применяться сухие резиновые коврики или деревянные настилы.

Отключение путем перерезания проводов применяется при необходимости обесточивания отдельного объекта (места) проведения аварийно-спасательных работ.

Работа выполняется в следующей последовательности:

- определение мест перерезания проводов;

- проведение мероприятий техники безопасности;

- поочередное перерезание проводов;

- изоляция перерезанных проводов;

- проверка отсутствия напряжения на отключенном участке (месте) работ с помощью лампочки-индикатора.

Работа выполняется одним специалистом-электриком, второй находится в готовности к оказанию помощи в выполнении работы и страхует действия первого па случай возникновения опасной ситуации.

Провода перерезаются с двух сторон электролинии, каждый провод в отдельности с немедленной изоляцией перерезанных концов.

Отключение электросети путем выключения рубильника производится при необходимости отключения электроснабжения на больших участках ведения аварийно-спасательных работ.

Отключение производится в следующей последовательности:

- расчистка подходов к месту расположения рубильника, масляного (воздушного) выключателя;

- выполнение мероприятий по технике безопасности;

- отключение рубильника (выключателя);

- проверка отсутствия напряжения на отключенном участке с использованием лампочки-индикатора.

Выключение масляных (воздушных) выключателей осуществляется в аналогичном порядке.

Заземление оборванных проводов ЛЭП производится в целях исключения поражения спасателей и пострадавших электрическим током и осуществляется с помощью медного витого провода сечением не менее 25 мм2 и металлического стержня (лома).

Заземление устанавливается по обе стороны от места обрыва (на обоих концах провода).

Работы выполняются 4-5 специалистами - электриками с обязательным применением диэлектрических перчаток и бот (калош), при этом 2 человека страхуют действия работающих, в готовности оказать им немедленную помощь при возникновении аварийной ситуации.

Работа включает следующие основные операции:

- уточнение мест обрыва линии и оборудования заземлений;

- подготовку мест устройства заземлений и выполнение мер безопасности перед началом работ;

- забивку металлических стержней (ломов) на глубину не менее 1 м;

- присоединение к забитым стержням (ломам) медного витого провода, длиной, достаточной для соединения с оборванными проводами (присоединение производится простой закруткой с обмоткой изолятором);

- крепление на концах медного витого провода заземляющих наконечников;

- соединение заземлений (заземляющих наконечников) с оборванными проводами линии электропередачи с помощью изолированной штанги.

При заземлении оборванных проводов на металлических опорах заземление производится на опору, для чего она в месте соединения очищается от краски и в этом месте простой закруткой присоединяется заземлитель - медный провод. К его концам крепятся заземляющие наконечники, которые затем накладываются на заземляемую линию электропередачи.

Временное восстановление оборванных линий электропередачи производится при необходимости обеспечить круглосуточное непрерывное ведение аварийно-спасательных работ, а также в целях жизнеобеспечения населения в зоне чрезвычайных ситуаций.

В зависимости от характера повреждений линии электропередачи ее восстановление может включать следующие технологические операции:

- при значительных повреждениях линии - установка временных опор, соединение оборванных проводов; прокладка новых воздушных линий; прокладка временных кабельных линий;

- при незначительных повреждениях - соединение оборванных проводов, прокладка отдельных участков воздушных линий или кабеля.

Для установки временных опор взамен поврежденных применяются одностоечные деревянные опоры с траверсами и без них.

Опоры устанавливаются вручную (в вырытые котлованы) или с применением механизмов - в пробуренные котлованы.

Для установки временных опор вручную назначается подразделение в количестве 7-8 человек, оснащенных шанцевым инструментом, канатами и лебедкой.

Технология установки временной опоры вручную включает следующие основные операции:

- разметку места установки опоры;

- подготовку опоры (длина опор 7-8 м);

- отрывку котлована ступенчатого типа;

- установку конца опоры над котлованом на две точки опоры;

- крепление подъемных канатов на опоре;

- установку изоляторов на опору;

- установку лебедки и вспомогательной опоры;

- постепенное опускание опоры в котлован и подъем ее в вертикальное положение;

- выверку опоры и засыпку котлована с послойной трамбовкой грунта.

Для установки временной опоры с помощью механизмов назначается подразделение в составе 5-6 человек, автокран и буровая установка.

Технология установки опоры с помощью механизмов включает следующие операции:

- разметку места установки опоры;

- подготовку опоры (длина 7-8 м);

- установку буровой установки и подготовку ее к работе;

- бурение котлована для установки опоры;

- установку и подготовку автокрана к подъему опоры;

- установку конца опоры над котлованом;

- крепление изоляторов для проводов;

- подъем опоры и установку ее в котлован;

- выверку опоры, засыпку котлована с послойной трамбовкой грунта;

- навешивание электропроводов и их соединение с линией (в случае обрыва электролинии).

Расстояние между опорами устанавливается такое же, как и между стационарными поврежденными опорами. Если высота временных опор ниже стационарных, то расстояние между опорами сокращается для уменьшения провисания проводов. Неизолированные провода должны быть не ниже, чем в

5 м от земли.

Соединение оборванных проводов производится при временном восстановлении отдельных поврежденных участков сети электроснабжения.

Основные способы соединения оборванных проводов воздушных ЛЭП:

- однопроволочных проводов - наложением бандажа из тонкой проволоки;

- однопроволочных и многожильных проводов - скруткой с последующей пайкой места соединения;

- с помощью овального соединителя и обжатия;

- с помощью овального соединителя и скрутки;

- с помощью петлевых зажимов.

Технология соединения оборванных проводов воздушных ЛЭП включает следующие операции:

- установку концов проводов в зажимы;

- обрезку концов проводов;

- промывку, зачистку и смазку концов проводов и соединителя техническим вазелином;

- укладку концов проводов в соединитель;

- крепление концов проводов в соединителе (обжим или скрутка, стяжка зажимных болтов);

- подготовка подъемного приспособления (штанги);

- подъем проводов и установка их на опоры;

- крепление проводов на монтажных роликах или траверсах.

Прокладка временных кабельных линий осуществляется по поверхности земли, по уцелевшим конструкциям, а также в траншею.

Прокладка кабеля по поверхности земли производится в условиях, когда нет опасности его повреждения транспортными средствами и необходимо восстановить энергоснабжение в возможно короткие сроки.

Прокладка по сохранившимся конструкциям применяется в условиях, когда невозможна прокладка траншеи, а также во избежание пересечения кабелей или их контакта с токопроводящими конструкциями.

Для выполнения работ назначается инженерно-техническое подразделение с необходимыми транспортными средствами и инструментом (электродрели, перфораторы, инструмент электрика, элементы крепления кабеля, лебедки и т.п.).

Технология прокладки временной кабельной линии по сохранившимся конструкциям включает следующие основные операции:

- проведение рекогносцировки, выбор трассы прокладки кабеля, определение потребности в силах и средствах;

- раскладка кабеля по выбранной трассе в обход препятствий;

- установка ограждений и предупредительных знаков в местах, где кабельная линия проходит рядом или пересекает участки с интенсивным движением;

- установка креплений и защитных прокладок на конструкциях;

- укладка кабеля на элементы крепления;

- натяжение и крепление кабеля к элементам крепления.

Подключение кабеля к электросети и проверка электролинии производятся только специалистами инженерно-технического подразделения, при напряжении в сети не выше 1000 В.

Прокладка кабельной линии в траншею применяется при необходимости пересечения участков с интенсивным движением, а также в условиях, когда эксплуатация временной кабельной линии предусматривается в течение относительно длительного времени.

Для выполнения работы назначается инженерно-техническое подразделение с необходимыми транспортными средствами, машинами для отрывки траншеи (экскаватор, траншеекопатель), шанцевым инструментом, инструментом для производства электромонтажных работ, лебедкой для натяжки кабеля.

Технология прокладки кабельной линии в траншею включает следующие основные операции:

- проведение рекогносцировки, уточнение и прокладки;

- отрывка траншеи глубиной не менее 0,8 м;

- зачистка траншеи и насыпка подушки на дно траншеи (слой сухого песка или просеянной земли);

- раскатка кабеля вдоль линии траншеи;

- укладка кабеля на дно траншеи;

- раскладка защитного покрытия кабеля (кирпич или бетонные плиты);

- засыпка траншеи и трамбовка грунта;

- присоединение кабеля к электролинии;

- установка ограждений и предупредительных знаков вдоль кабельной линии;

- проверка электролинии.

2. Выполнение вспомогательных работ при устранении аварий

Основными видами вспомогательных работ являются:

- ограждение опасных зон и участков (объектов) ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- устройство освещения рабочих мест и площадок.

Ограждение опасных зон и участков осуществляется с учетом продолжительности воздействия возникших опасных и вредных факторов.

Участки (объекты, площадки, места) ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, где непосредственная угроза жизни и здоровью находящихся там людей сохраняется только в течение времени ведения там определенных работ (обрушение конструкций, производство взрывных работ, рытье котлованов и траншей, вскрытие люков подземных коммуникаций и т.п.), ограждаются натянутым канатом или проволокой на стойках с навешенными треугольниками желтого цвета с черной каймой со сторонами 100 мм. Расстояние между знаками не более 6 м. При отсутствии указанных треугольников навешиваются флажки ярких расцветок и таблички с предупредительными надписями.

При ведении работ в разрушенных зданиях и сооружениях, ограждению подлежат оконные проемы, обрушившиеся лестничные клетки и лифтовые колодцы, проходы, дверные проемы, ведущие в разрушенную часть здания.

Зоны постоянно действующих опасных факторов, при длительном ведении работ, ограждаются со сторон прохода людей и движения транспорта забором с козырьком и бортовой доской на козырьке, на заборе через каждые 5-10 м крепится хорошо видимая предупреждающая надпись «Опасная зона». Границы опасной зоны вокруг разрушенных зданий и при производстве работ на высоте определяются как 0,3 от величины горизонтальной проекции высоты здания (рабочей зоны).

При выполнении аварийно-спасательных работ в темное время суток и в условиях плохой видимости организуется освещение рабочих площадок и непосредственно рабочих мест.

Освещение рабочих площадок осуществляется рассеянным светом, норма освещения не менее 2 лк, коэффициент запаса на загрязненность воздуха пылью и на задымленность 1,3-1,5.

При меньшей освещенности, в дополнение к общему равномерному освещению устанавливается локальное или местное освещение. Источники освещения размещаются по периметру площадки на расстоянии 20-30 м один от другого, с использованием осветительных ламп, мощностью 60-200 Вт.

Освещение отдельных рабочих мест и площадок осуществляется с учетом характера обстановки и условий работ.

При проведении работ в завалах, при проходке галерей под завалом (лазов в завале), освещение осуществляется переносными лампами напряжением не выше 36 В, во влажных условиях не выше 12 В. При работе в помещениях, где возможна загазованность взрывоопасными газами, необходимо пользоваться аккумуляторными фонарями напряжением не выше 6 В.

Опасные зоны в ночное время обозначаются сигнальным освещением в виде мигающих ламп.

3. Обнаружение и отключение поврежденных участков на коммунально-энергетических сетях объекта

Места разрушений водопроводных сетей обнаруживаются по потокам воды, вытекающей через колодец, завал или через ограждающие конструкции подвалов и заглубленных помещений. Для отключения поврежденного участка сети перекрываются задвижки в колодцах, находящихся со стороны насосной станции, а если направление движения воды неизвестно - с обеих сторон разрушенного участка. Если колодец завален, то для проникновения в него предварительно разбирается завал.

В случае разрушения водопроводной сети в здании, необходимо (при возможности) проникнуть в подвал или под лестничную клетку и отключить поврежденную домовую сеть или отдельные стояки путем перекрытия задвижек перед водомером или на отдельных стояках.

Места разрушения сетей теплоснабжения определяются по потокам горячей воды или истечению пара. Для отключения теплотрассы необходимо вскрыть смотровые колодцы и камеры вблизи станций или котельных и закрыть задвижки. В случае повреждения системы теплоснабжения внутри здания нужно отключить ее от внешней сети задвижками на вводе в здание.

Места аварий газовых сетей определяются по характерному запаху газа. Для предотвращения загазования убежищ, укрытий и подвалов закрываются задвижки на магистральных трубопроводах и у сохранившихся газгольдерных станций. При разрушении газовых сетей внутри здания закрываются регулировочные краны на вводе в здание или с помощью кранов отключаются стояки с разрушенной разводкой.

При разрушении канализационной сети в целях предотвращения угрозы затопления объектов, расположенных в пониженных местах, вытекающие на поверхность сточные воды отводятся в безопасные места или устраиваются перепуски в обход разрушенных участков. Перепуски сточных вод производятся как путем перекачки по лоткам или перепускным трубам, так и самотеком по специально устраиваемым временным лоткам или траншеям. Прежде чем устроить перепуск, отключается разрушенный участок. Для этого закрывается труба, выходящая из колодца в сторону разрушенного участка.

При повреждении участков электросети внутри зданий расчищают подходы к местам расположения рубильников и предохранителей, после чего выключают рубильники и вынимают предохранители.

Меры безопасности при работах на коммунально-энергетических сетях

Аварийные работы на электрических сетях разрешается проводить только после того, как электролинии будут отключены и заземлены с обеих сторон. Все работы с электрическими проводами и соединенными с ними металлическими предметами должны проводиться с использованием защитных средств (диэлектрические перчатки, галоши, боты, изолирующие подставки и т.п.). Личному составу без зашитых средств запрещается подходить к лежащим на земле электропроводам и прикасаться к электротехническим устройствам.

Личный состав формирований, занятый аварийными работами на сетях электроснабжения, помимо знания правил и мер безопасности должен уметь оказывать первую помощь пострадавшим от поражения электрическим током.

Аварийные работы на газовые сетях разрешается проводить только в изолирующих противогазах. Газоопасные работы выполняются бригадой, состоящей не менее чем из двух человек, а при работах в колодцах, траншеях, резервуарах и других особо опасных местах не менее чем из трех человек.

Определенные требования предъявляют к инструменту. При работе не должны образовываться искры. Поэтому молотки и кувалды для газоопасных работ изготавливают из цветного металла (медь, алюминий) или покрывают слоем меди. Рабочую часть инструмента для рубки металла, ключей и приспособлений из черного металла обильно смазывают солидолом, техническим вазелином или другой густой смазкой. Применять электродрели и другие электрические инструменты, вызывающие искрение, запрещается. Обувь на работающих в колодцах и резервуарах не должна иметь стальных подковок и гвоздей, при их наличии на обувь необходимо надевать резиновые галоши. В колодцах, тоннелях и коллекторах запрещается производить сварочные работы и газовую резку на действующих газопроводах без отключения и продувки их воздухом. Вблизи загазованных помещений и на загазованной территории запрещается зажигать спички, курить, пользоваться инструментом, вызывающим образование искр, использовать машины и механизмы с работающими двигателями, а также приборы с открытым огнем. Для освещения рабочих мест необходимо применять только аккумуляторные фонари во взрывобезопасном исполнении.

При ведении аварийных работ на водопроводной сети перед спуском в смотровой колодец следует проверить, не загазован ли в нем воздух. Загазованность может быть устранена естественным проветриванием, с помощью вентилятора или воздуходувок, а также заполнением водой с последующей откачкой. Удалять газ выжиганием категорически запрещается. Если загазованность не может быть устранена полностью, работа в колодце допускается в изолирующем противогазе. При этом работающие должны иметь спасательные пояса со страховочной веревкой.

Бригада (расчет) при работе в колодцах должна состоять не менее чем из трех человек. Спускаться в колодец разрешается только одному человеку.

При восстановлении сетей теплоснабжения места разрушенных паропроводов обязательно ограждаются предупредительными знаками. Ремонт теплопроводов в полупроходных камерах разрешается только после того, как трубопровод будет отключен с двух сторон, а температура теплоносителя не будет превышать 80°С. Температура воздуха в камере (канале) при этом не должна превышать 50°С. При температуре 40-50°С разрешается работать по 20 мин., с перерывами и выходом из камеры не менее чем на 20 мин. Для проветривания и охлаждения камер ставят переносные козырьки: один над люком против ветра, другой над противоположным люком по ветру (при наличии в камере двух люков) или переносные вентиляторы.

Для освещения каналов, если отсутствует стационарное освещение, используют аккумуляторные фонари. Пользоваться открытым огнем запрещается. Осуществлять ремонтные работы на оборудовании, находящемся под давлением и напряжением, не разрешается.

При работах по ликвидации аварий на канализационной сети следует иметь в виду, что в нее могут попасть вредные и горючие жидкости, кроме того, при разложении фекальных масс могут образовываться вредные и взрывоопасные газы (метан, сероводород, углекислота). Поэтому при ведении аварийных работ на насосных канализационных станциях нельзя пользоваться открытым огнем, необходимо контролировать качество воздуха с помощью газоанализаторов или шахтерской лампы; в приемном резервуаре и грабельном помещении производить сварку можно только после тщательного проветривания, на время сварочных работ нужно прекратить подачу канализационных вод. Работы в камерах и специальных колодцах следует выполнять бригадой в составе не менее четырех человек, а в проходных каналах и коллекторах - пяти человек. Один работает в коллекторе в средствах защиты органов дыхания и кожи, по два наблюдающих находятся у каждого колодца.

Раздел II. Способы и средства специальной обработки личного состава формирований и персонала, транспорта, сооружений и территорий

1. Задачи и способы частичной и полной специальной обработки

Для того чтобы исключить (значительно ослабить) воздействие на человека и животных радиоактивных, отравляющих и ядовитых веществ и болезнетворных микробов, обеспечить нормальную жизнедеятельность населения в зонах заражения, проводится специальная обработка.

Специальная обработка включает обеззараживание и санитарную обработку. Обеззараживание предусматривает выполнение таких работ, как дезактивация, дегазация, дезинфекция средств индивидуальной защиты, одежды, предметов постоянного пользования, инструментов, технических и транспортных средств.

Специальная обработка осуществляется силами и средствами формирований и населения самостоятельно или с привлечением специализированных формирований и служб.

При больших объемах специальной обработки к ее проведению привлекаются войска ГО, части и подразделения войск РХБЗ Министерства обороны.

Специальная обработка может быть полной или частичной

Частичную специальную обработку личный состав формирований проводит по распоряжению командира без прекращения выполнения поставленных задач.

Она включает обработку открытых участков тела человека, одежды, средств индивидуальной защиты, органов дыхания, а также обработку инструмента, отдельных участков поверхности технических и транспортных средств, с которыми личный состав постоянно соприкасается в ходе выполнения работ.

Полную специальную обработку личного состава формирований и населения проводят на пунктах специальной обработки по распоряжению старшего начальника после выхода из зон заражения, а также после выхода из районов проведения АСДНР.

Полная специальная обработка включает проведение в полном объеме дегазации, дезактивации и дезинфекции технических и транспортных средств, средств индивидуальной защиты, одежды, обуви, оборудования, инструментов и других материальных средств, а также санитарную обработку людей.

Объем работ при полной специальной обработке зависит от вида и условий заражения, а также от степени защищенности людей.

# 2. Проведение дезактивации

Дезактивация - это удаление радиоактивных веществ с зараженных объектов, которое исключает поражение людей и обеспечивает их безопасность.

Объектами дезактивации могут быть жилые и производственные здания, участки, территории, оборудование, транспорт и техника, одежда, предметы домашнего обихода, продукты питания.

Конечная цель дезактивации - обеспечить безопасность людей, исключить или уменьшить вредное воздействие ионизирующего излучения на организм человека.

При проведении дезактивационных мероприятий необходим строго дифференцированный подход к определению объектов, которые следует обеззараживать в первую очередь, выделив из них наиболее важные для жизнедеятельности людей (особенно при ограниченных силах и средствах).

Имеющиеся способы дезактивации можно разделить на жидкостные и безжидкостные:

Жидкостный - удаление РВ струей воды или пара, либо в результате физико-химических процессов между жидкой средой и радиоактивными веществами.

Безжидкостный - механическое удаление РВ: сметание, отсасывание, сдувание, снятие зараженного слоя.

Эффективность жидкостного способа зависит от расхода и напора воды, расстояния до обрабатываемой поверхности и тех добавок, которые применяются. Например, наибольший коэффициент дезактивации достигается при направлении струи под углом 30-45°С к обрабатываемой поверхности.

Для уменьшения расхода воды или дезактивирующих растворов целесообразно использовать щетки.

При проведении работ стремятся использовать такие вещества, которые позволяют повысить эффективность удаления радиоактивных частиц. К ним относят поверхностно-активные моющие вещества, отходы производств, содержащие в своем составе щелочи, вещества окислительно-хлорирующего действия, а также органические растворители, сорбенты, ионообменные материалы.

Существенно повышают моющие способности воды добавляемые в нее поверхностно-активные вещества (ПАВ). Их добавление от 0,1-0,5% способствует отрыву и выведению в дезактивирующий раствор радиоактивных частиц.

К ПАВ, обладающим моющим действием, относятся обычное мыло, гардиноль, сульфонол, препараты ОП-7 и ОП-10. Препараты ОП-7 и ОП-10 широко применяются в промышленности в качестве смачивателей и эмульгаторов. Применяют их как составную часть дезактивирующих растворов для обработки сооружений, оборудования, техники, одежды и средств индивидуальной защиты.

Среди органических растворителей - дихлорэтан, бензин, керосин, дизельное топливо. Дезактивировать ими рекомендуется, главным образом, металлические поверхности (станки, машины, механизмы, технику, транспорт). В этом случае РВ смывают ветошью, щетками, кистями, смоченными в растворителях.

Комплексная дезактивация предусматривает обработку одного и того же объекта различными способами. Так, в Чернобыле оборудование и помещения обеззараживались сначала при помощи пылесосов, а затем с помощью дезактивирующих растворов. Такая же последовательность соблюдалась при дезактивации полимерных полов помещений после локальных аварийных радиоактивных загрязнений порошкообразным препаратом.

В условиях массового загрязнения может возникнуть необходимость многократной очистки в связи с множественным вторичным загрязнением одних и тех же объектов и недостаточной эффективностью одноразовой обработки.

Процесс дезактивации происходит в две стадии:

Первая заключается в преодолении связи между носителями радиоактивных загрязнений и поверхностью обрабатываемого объекта. В случае глубинного загрязнения сначала производят извлечение глубинных радиоактивных элементов на поверхность, после этого загрязнение переходит из глубинного в поверхностное и затем удаляется.

Вторая стадия процесса дезактивации заключается в транспортировке (удалении) радиоактивных загрязнений с обрабатываемого объекта.

Дезактивационные работы на промышленных предприятиях подразделяют на первоочередные и последующие. К первоочередным относят дезактивацию основных проездов, соединяющих производственные и служебные помещения, погрузо-разгрузочные площадки, подъездные пути, транспорт. Во вторую очередь дезактивируется остальная территория объекта, прилегающая местность, стены и крыши зданий.

С асфальтовых проездов и проходов (с которых и начинается дезактивация) радиоактивную пыль смывают с помощью поливомоечных и пожарных машин, авторазливочных станций (АРС), мотопомп и других средств, позволяющих производить обработку поверхностей направленной струей воды.

Остальная территория объекта и проезды без твердых покрытий обеззараживаются срезанием и удалением зараженного грунта (снега) на глубину 5-10 см, укатанный снег - на 6 см, рыхлый снег - до 20 см. Зараженный грунт или снег вывозят в безопасное место или специально оборудованные могильники.

Дезактивация дорог и проездов не устраняет полностью опасности облучения человека, но все же значительно снижает ее.

Наружную дезактивацию зданий начинают с крыш, затем из шлангов обмывают стены, обращая особое внимание на окна, стыки и другие места, где может задержаться радиоактивная пыль.

Дезактивация транспортных средств и техники может быть частичная или полная. Частичную выполняет водительский и обслуживающий состав. Они обрабатывают те места и узлы машин, с которыми приходится соприкасаться в процессе эксплуатации.

Полная дезактивация проводится за пределами зараженной зоны на станциях и площадках обеззараживания или на пунктах специальной обработки (ПуСО), как это было в Чернобыле. Здесь требования более жесткие. Весь процесс происходит при соблюдении строгих правил безопасности, под постоянным дозиметрическим контролем. Для обработки применяются специальные моющие растворы. Работы проводят специалисты.

Дезактивация одежды, обуви и средств индивидуальной защиты может быть также частичной и полной. Все зависит от конкретных условий, степени заражения и сложившейся обстановки.

Если личным составом проводится частичная санитарная обработка, то одновременно осуществляется и частичная дезактивация. При выполнении таких действий в зоне заражения одежду, обувь, средства защиты не снимают. После выхода в незараженный район их снимают, но дезактивацию проводят в респираторе или противогазе.

Частичная дезактивация заключается в том, что человек сам удаляет радиоактивные вещества. Для этого одежду, обувь, средства индивидуальной защиты развешивают на щитах, веревках, сучках деревьев и тщательно в течение 20-30 мин обметают веником, чистят щетками или выколачивают палками. Изделия из резины, прорезиненных материалов, синтетических пленок и кожи протираются ветошью, смоченной водой или дезактивирующим раствором.

Дополнительное обеззараживание проводится на площадках дезактивации, развертываемых вблизи санитарно-обмывочных пунктов или площадок санитарной обработки, где население будет проходить Полную санитарную обработку.

При дезактивации, вызывающей пылеобразование, люди должны иметь резиновые перчатки или рукавицы, респиратор или противогаз. Если указанные средства отсутствуют, на лицо надевают многослойную марлевую или тканевую повязку. Поверх одежды надевают халат или комбинезон, на ноги - резиновые сапоги.

# Меры безопасности при дезактивационных работах

Основное правило, которое надо соблюдать при организации и проведении дезактивационных работ, - снижение доз облучения и сокращение сроков пребывания на зараженной территории или работы на загрязненной технике.

Обязательно организуется ежедневный контроль за дозой облучения. Превышать установленные пределы недопустимо. Для этого ведется учет доз с помощью индивидуальных дозиметров.

Необходимо предпринимать меры, предотвращающие поступление в организм радиоактивных веществ с продовольствием и водой. Запасы продовольствия и воды хранить в пыле- и водонепроницаемой таре (емкостях, мешках). Пищу и воду принимать лучше всего на незаряженной территории.

С целью защиты органов дыхания во время проведения дезактивационных работ необходимо использовать противогазы и простейшие средства, такие, как противопыльная тканевая маска ПТМ-1. Для защиты других частей тела необходимо использовать обычную бытовую (производственную) одежду, приспособленную соответствующим образом. Обувь желательно иметь резиновую и закрытую. Для защиты рук использовать перчатки или рукавицы.

Необходимо поддерживать психологическую устойчивость. Люди должны четко знать правила поведения на зараженной территории, представлять меру реальной угрозы от переоблучения, уметь владеть элементарными способами защиты, хорошо понимать значение работ по дезактивации - все это придаст спокойствие, уверенность в поступках и действиях населения в экстремальной ситуации.

По окончании работ на радиационного загрязненной территории необходимо пройти санитарную обработку за пределами загрязненного района.

# 3. Проведении дегазации

Дегазация - это уничтожение (нейтрализация) аварийно - химически опасных и отравляющих веществ (АХОВ и ОВ) или их удаление с поверхности таким образом, чтобы зараженность снизилась до допустимой нормы или исчезла полностью.

Основными способами дегазации являются механический, физический и химический.

Механический — удаление отравляющего или ядовитого вещества с какой-то поверхности, территории, техники, транспорта и других отдельных предметов. Обычно зараженный слой грунта срезают и вывозят в специально отведенные места для захоронения или засыпают песком, землей, гравием, щебнем.

При физическом способе верхний слой прожигают паяльной лампой или специальными огнеобразующими приспособлениями. Из растворителей используют дихлорэтан, четыреххлористый углерод, бензин, керосин, спирт.

Наибольшее распространение нашел химический способ дегазации, основанный на применении веществ окисляющего и хлорирующего действия - хлорной извести, двухосновной соли гипохлорита кальция (ДС-ГК), дветретиосиовной соли гипохлорита кальция (ДТС-ГК), хлористого сульфурила (ХС), моноэтаноламина, дихлорамина, а из веществ основного характера - едкого натра, аммиака, гашеной извести, сернистого натрия, углекислого натрия, двууглекислого аммония.

Дегазация территории - трудоемкий процесс, поэтому, как правило, сначала обеззараживают не всю площадь предприятия, учреждения, а только те места, где возможно передвижение людей, животных и техники. Остальные участки обносят знаками ограждения. Если грунт рыхлый, дегазацию дорог и проходов производят таким порядком: зараженный участок засыпают порошком хлорной извести из расчета 1 кг на 1 м2 и перепахивают его на глубину 3-4 см, а затем повторно покрывают хлорной известью.

Зараженные участки на твердом грунте, асфальтовом, бетонном покрытии обрабатывают хлорной известью или ДТС-ГК (0,5 кг на м2), а затем через 20 мин поливают водой (1 л на 1 м2). При ветреной погоде делают наоборот.

Дегазация одежды, обуви, средств индивидуальной защиты осуществляется, в основном, кипячением, обработкой пароаммиачной смесью, стиркой и проветриванием.

Сущность способа дегазации кипячением заключается в разложении ОВ и АХОВ горячей водой. При кипячении многие из них растворяются и постепенно подвергаются гидролизу, в результате чего образуются нетоксичные продукты.

Нагревание воды до кипения увеличивает скорость растворения и гидролиза. Для улучшения этого процесса и нейтрализации образующихся кислот, отрицательно влияющих на одежду, вводят соду или порошок СФ-2.

Кипячением можно дегазировать изделия из хлопчатобумажной ткани, а также из прорезиненных защитных тканей. Следует помнить, что меховые и кожаные изделия при кипячении приходят в негодность, так как при температуре более 60°С их белковая основа свертывается, шерстяные и суконные - получают большую усадку, из-за чего становятся непригодными к носке.

4. Проведение дезинфекции

Дезинфекция - это уничтожение во внешней среде возбудителей заразных болезней. Существует 3 вида дезинфекции: профилактическая, текущая и заключительная.

Профилактическая дезинфекция проводится постоянно, до возникновения заболевания среди населения, и предусматривает выполнение обычных гигиенических норм (мытье рук, посуды, стирка белья, влажная уборка помещения).

Текущая дезинфекция предусматривает реализацию комплекса противоэпидемических мероприятий или инфекционных заболеваний и заключается в выполнении санитарно-гигиенических правил, проведении обеззараживания различных объектов внешней среды, а также выделений больного человека (фекалии, моча, мокрота). Текущая дезинфекция является обязательной и направлена на предупреждение распространения инфекционных заболеваний за пределы очага.

Заключительная дезинфекция осуществляется после госпитализации больного или его смерти.

Дезинфекцию можно проводить физическим, химическим и комбинированным способами.

Физический основан на разрушении болезнетворных микробов под действием высоких температур, например, применением пара, кипячением, стиркой, проглаживанием горячим утюгом.

Химический — на применении дезинфицирующих растворов, обладающих свойствами уничтожать болезнетворные микроорганизмы.

Основной и самый надежный способ — комбинированный. При этом разрушение болезнетворных микробов и их токсинов производится одновременным воздействием химических веществ и высокой температуры раствора. Обычно используются хлорсодержащие препараты: хлорная известь, монохлорамин, ДТС-ГК, лизол, карболовая кислота.

При дезинфекции, также как и при дегазации одежды, обуви, средств защиты, применяются два способа: паро-воздушный и пароформалиновый. Продолжительность обработки зависит от количества и состояния имущества, степени и характера заражения.

Кипячение применяют, в основном, для дезинфекции хлопчатобумажной одежды, белья, средств индивидуальной защиты и другого имущества, изготовленного из резины и прорезиненной ткани. Вегетативные формы микробов погибают в горячей воде при 60-70°С, споровые уничтожаются только при температуре кипящей воды. Для ускорения процесса дезинфекции рекомендуется добавлять 1-2% кальцинированной соды или 0,3% порошка СФ-2.

Обеззараживание, как правило, проводят в средствах индивидуальной защиты и защитной одежде. Работать в помещении, где находится зараженная одежда, одному человеку запрещается. Нельзя расстегивать или снимать средства защиты, ложиться, садиться на загрязненные предметы или прикасаться к ним; принимать пищу, пить воду, курить и отдыхать на рабочих местах. Это можно делать только в специально отведенных местах.

Запрещается открытое хранение, в том числе и временное, а также транспортировка зараженной одежды. Все вещи должны находиться в завязанных полиэтиленовых мешках.

Использованную ветошь, тряпки и другие материалы, которые соприкасались с зараженными предметами, обеззараживают, а затем закапывают.

Людям, выполняющим работы по дезинфекции, должны быть сделаны прививки от особо опасных инфекционных заболеваний.

5. Частичная и полная санитарная обработка людей

Санитарная обработка является составной частью специальной обработки населения и личного состава формирований после выхода из зон радиоактивного, химического и бактериологического заражения.

Санитарная обработка людей проводится на пунктах санитарной обработки (далее ПСО), создаваемых на базе объектов коммунально-бытового назначения (бань, банно-прачечных комбинатов, санитарных пропускников и т.п.), душевых отделений при производственных цехах, спортивных сооружениях, животноводческих комплексах и фермах.

Порядок прохождения санитарной обработки зависит от вида и степени заражения. При одновременном прибытии людей из различных зон заражения первыми обрабатывают зараженных РВ и БС. В любом случае первыми обрабатывают тех, кто не использовал средства индивидуальной защиты.

На контрольно-распределительном посту прибывший личный состав проходит дозиметрический контроль. Прибывший личный состав разбивают на группы. Численность группы не должна превышать удвоенного количества душевых сеток в ПСО.

На площадке частичной специальной обработки прибывшие самостоятельно или с помощью личного состава ПСО проводят частичную специальную обработку средств индивидуальной защиты, одежды и обуви.

В пункте приема верхней одежды прибывшие снимают головные уборы, средства индивидуальной защиты (за исключением противогазов), одежду и обувь. Зараженную одежду и обувь складывают в отведенное место или в мешки.

В раздевальной прибывшие регистрируются, получают три жетона с одинаковыми номерами, сдают документы и незараженные вещи. Один жетон вкладывают в пакет с незаряженными вещами, другой -  в пакет с документами, третий жетон оставляют на руках для получения документов и вещей после завершения обработки.

После этого прибывшие снимают нижнее белье.

Перед входом в обмывочную прибывшие проводят специальную обработку противогазов, снимают их, помещают в пакеты и в дальнейшем переносят с собой, получают по 30-50 г мыла и мочалку, дезинфицируют ногти.

В обмывочной прибывшие проводят двукратное мытье тела в такой последовательности: руки; голова; шея; тело. Намыливание производят без грубого растирания.

В одевальной прибывшие получают полотенце, перед одеванием проходят медицинский осмотр. По имеющимся на руках жетонам получают личные документы и вещи. Вместо зараженной одежды получают одежду, обувь и средства индивидуальной защиты из обменного фонда.

Если в ходе помывки не удалось снизить загрязнение кожного покрова (РВ) до допустимой величины, то помывку повторяют, Для чего в обмывочной выделяют дополнительные душевые сетки. Для повторного мытья рук следует использовать препарат «Защита».

В случае заражения ОВ волосы и открытые участки тела перед помывкой водой обрабатывают дегазирующим раствором. Слизистые оболочки глаз, носоглотки и рта обрабатывают 2% раствором питьевой соды, 0,2% раствором хлорамина или 5% раствором перекиси водорода.

В случае заражения БС в раздевальной перед помывкой кожные покровы и волосистые части тела обтирают (обмывают) дезинфицирующим раствором. Слизистые оболочки глаз и носоглотки обрабатывают смесью антибиотиков группы аминогликозидов. В обмывочной волосистые части тела обмывают трехкратно. В одевальной повторяют дезинфекцию слизистых оболочек.

6. Порядок проведения специальной обработки территории, помещений, техники и одежды

На участке с твердым покрытием дезактивируют поверхность сильной струей воды из брандспойтов. Струя должна встретиться с дезактивируемой поверхностью в 4-6 м от брандспойта. Если покрытие имеет трещины, углубления, надо уменьшить это расстояние до 2-3 м, при ровной и гладкой поверхности - увеличить до 8-9 м. Это повышает производительность при проведении работ.

На участке без твердого покрытия можно отработать способ дезактивации путем снятия поверхности зараженного слоя грунта или снега. Грунт срезают лопатой на глубину 5-10 см, плотный снег - на глубину до 6 см, рыхлый - до 20 см, после чего зараженный грунт (снег) относят или относят на носилках в специально отведенное место.

При обеззараживании помещений (сооружений) сначала дезактивируют крыши и окружающую территорию. При этом руководитель занятия напоминает, что помещения обрабатывают, если в них попала радиоактивная пыль через разбитые окна, поврежденные двери, стены, другие отверстия или занесена людьми с одеждой и обувью.

Обеззараживание потолков и стен, мебели и других предметов проводят, обметая их щетками, обмывают водой или дезактивирующим раствором, вытирают влажной ветошью. Мягкую мебель чистят пылесосом, а затем протирают влажной ветошью. После обработки потолка, стен, мебели моют полы с мылом (другими моющими средствами).

Оборудование на рабочих местах протирают специальным раствором или растворителем. Делают это сверху вниз, тщательно обрабатывая пазы, щели и сочленения. Эффективна дезактивация оборудования смыванием РВ струей горячей воды под давлением.

Для обеззараживания одежды, обуви, СИЗ оборудуют специальный участок, где устанавливают щиты, натягивают веревки, вбивают колья для дезактивации обуви. Около этих рабочих мест создают запасы воды, растворов, ветоши, веников, выколоток (палок). Для стока грязной воды роют канавы и поглощающие колодцы.

Каждое рабочее место обозначают табличками с указанием направления ветра - с чистой половины на грязную. На чистой половине оборудуют место для дозиметриста. Если он обнаруживает, что после дезактивации зараженность превышает допустимую величину, то возвращает имущество на дополнительную обработку. На чистой половине должен быть склад (помещение) для обменного фонда одежды и обуви. На грязной располагают склад (помещение) для имущества, не поддающегося дезактивации.

Вытряхивание, обметание, выколачивание и чистка щетками - простые и доступные способы и применяются для всех видов одежды. Специальные защитные костюмы из прорезиненной ткани, обувь из кожи и резины, СИЗ дезактивируют путем протирания влажной ветошью, обмыванием струей воды или специальным раствором со щетками. Для большего эффекта применяется горячая вода с добавлением моющих средств - 0,1-0,5% на 1 л воды. Норма расхода обрабатываемой поверхности- 1,5-3 л/м2.

При заражении отравляющими, аварийно химически опасными веществами и бактериальными средствами проводят дегазацию - обеззараживание (нейтрализацию) территории, предметов.

Для дезинфекции используют дегазирующие и дезинфицирующие вещества (растворы). К ним относятся хлорная известь, едкий натр (каустик), аммиачная вода, углекислый натрий (сода), формалин, фенол (карболовая кислота), лизол. Кроме того, обеззараживающими свойства ми обладаю моющие средства, щелочь, окислители, кислоты, сухая измельченная глина, торф, зола.

При дегазации территорию поливают дегазирующим и растворами, рассыпают сухие дегазирующие вещества, снимают и удаляют зараженный слой почвы или снега, засыпают зараженную землю, устраивают настилы.

На занятии можно отрабатывать способ дегазации (дезинфекции), рассыпая обеззараживающие вещества с помощью сита, носилок или лопатой. При использовании сухой извести норма расхода составляет 0,4-0,5 кг/м2. Хлорную известь после рассыпания необходимо смочить водой из расчета 1 л на м2. Норма расхода сухой измельченной глины, торфяной крошки, золы - 1,2-2,0 кг/м2. Их также смачивают водой и перетирают щетками, метлами. Через определенное время использованные, вещества счищают, поверхность смывают водой. Полная дегазация ОВ, АХОВ зависима от их типа и занимает от 30 минут до 2 часов. Полная дезинфекция территории, зараженной неспоровыми микробами и токсинами, проводится за 2 часа, а спорообразующими микробами - за 4 и более часов.

Стены домов дегазируют кашицей или растворами с использованием строительных агрегатов (насосов), распылителей. Помещения проветривают, а при заражении капельно-жидкими ОВ, АХОВ обтирают ветошью, смоченной дегазирующим раствором.

Процесс самодегазации ОВ, АХОВ потом происходит за счет испарения, впитывания в почву и химического разложения. Повышение температуры воздуха, увеличение скорости ветра и осадков ускоряют разложение ОВ, АХОВ.

Санитарно-обмывочный пункт устраивают так, чтобы не было встречных и пересекающихся потоков людей. При этом необходимо иметь помещения для раздевания и одевания, кладовые для хранения чистого и зараженного белья, смотровые отделения с дозиметристами, обмывочное отделение, оборудованное душевыми приборами.

Личный состав, прибывающий на санитарно-обмывочный пункт, перед входом в раздевальное отделение снимает верхнюю одежду и средства защиты (кроме противогаза) и складывает их в указанном месте. В раздевальном помещении снимает белье, проходит медосмотр, дозиметрический контроль, снимает противогаз, после чего направляется в обмывочное отделение. Под каждой душевой сеткой одновременно моются два человека. После выхода из обмывочного отделения проводится повторный медицинский и дозиметрический контроль.

В одевальном отделении личный состав получает незараженную одежду (или свою обработанную, или из обменного фонда). Продолжительность санитарной обработки - в пределах 30 минут.

# 7. Технические средства специальной обработки

Для обеззараживания транспорта (техники), сооружений и территории используются следующие технические средства:

а) для обработки техники:

- индивидуальный комплект для специальной обработки (далее-ИДК). Рабочая емкость - 18 л, рабочее давление - 1,2 атм, время развертывания - 3-4 мин., вес комплекта - 3,5 кг, расход раствора: при дегазации - 0,4-0,6 л/мин., при дезактивации - 2 л/мин.;

- дегазационный комплект (далее-ДК-4). Время развертывания - 3-4 мин., вес - 14-16 кг, расход раствора - 1,5 л/мин., время на обработку автомобиля - 30-40 мин.;

- навесной насос НШН-600, работающий от двигателя автомобиля. Производительность - 600 л/мин., длина выкидных рукавов - 200 м, длина водяной струи - до 30 м, вес - 23 кг;

б) для обеззараживания территории и сооружений: пескоразбрасыватели, поливомоечные и подметально-уборочные машины, шнекороторные снегоочистители, бульдозеры, автогрейдеры, скреперы, плуги тракторные, навесные отвалы, опрыскиватели, насосы для подачи растворов при строительстве (всех модификаций);

в) для санитарной обработки людей:

- индивидуальные противохимические пакеты всех типов;

- санитарно-обмывочные пункты на базе бань, санпропускников, душевых;

- комплекты санитарной обработки (далее-КСО), состоящие из палаток и душевых установок с отделениями для раздевания, помывки и одевания.

- дезинфекционно-душевые передвижные установки ДДА-53, ДДА-66, ДДА-2, ПДУ и др., на базе которых создаются передвижные ПСО на автомобилях, прицепах, судах, в вагонах -санпропускниках, банно-прачечных поездах.

Основными элементами ПСО являются:

- контрольно-распределительный пост;

- площадка частичной специальной обработки;

- ожидальная;

- пункт приема верхней одежды;

- раздевальная;

- обмывочная (душевая);

- одевальная;

- санузлы.

Вспомогательными элементами ПСО являются:

- склад зараженной одежды;

- слад обменного фонда одежды;

- медицинский пункт;

- хозяйственная кладовая;

- комнаты отдыха личного состава, работающего в «грязной» и «чистой» зонах.

Приспособление бань и душевых промышленных объектов для санитарной обработки людей в качестве ПСО осуществляется в соответствии с СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта».

# Пропускная способность ПСО рассчитывается по формуле:

n = 7,2N;

где П - пропускная способность ПСО, чел./час;

N - число душевых сеток;

7,2- коэффициент, учитывающий количество обрабатываемых под одной душевой сеткой и непредвиденные потери времени.

Расход воды на душевую сетку принимается равным 5-7 л/мин.

В связи с ограниченным сроком годности традиционных дезинфицирующих средств (хлорная известь, хлорамин,  раствор формальдегида в воде и т.п.) для получения дезинфицирующих и обеззараживающих растворов гипохлорита натрия (ГХН) непосредственно на месте потребления путем электролиза раствора поваренной соли в воде рекомендуются малогабаритные установки ЭЛМА-1, ЭЛМА-1М, ЭЛМА-1В, ЭЛМА-1ВМ.

Технические характеристики машин, используемых для дегазации (обезвреживания) открытых пространств

| Показатели | Ед. изм. | Наименование технического средства |
| --- | --- | --- |
|  |  | АРС-14 | АРС-15 | ПМ- 130 | ПМ-130Б |
| Тип шасси |  | ЗИЛ-131 | Урал-375Е | ЗИЛ- 130 | ЗИЛ-130 |
| Мощность двигателя | кВт | 110 | 180 | 110 | 110 |
| Скорость движения | км/ч | 80 | 70 | 90 | 90 |
| Емкость цистерны | л | 2500 | 3200 | 6900 | 6000 |
| Масса | т | 10,2 | 12,9 | 12,5 | 12,8 |
| Длина рукавов | м | 40 | 72 | - | - |

Применяемые растворы для дегазации (обеззараживания) в закрытых помещениях и на открытом пространстве

| Наименование ОХВ (ОВ) | Вещества и растворы |
| --- | --- |
|  | в закрытых помещениях | на открытом пространстве |
|  | табельные | вспомогательные | табельные | вспомогательные |
| Азотистые иприты, иприты, люизит | дегазирующий раствор №1 | горячая мыльная вода, водный раствор порошка СФ-2У | дегазирующий раствор №1, водные растворы гипохлоритов кальция | горячая мыльная вода, водный раствор порошка СФ-2У |
| Акрилонит-рил | дегазирующий раствор №2-ащ (2-бщ) | мыльная вода | дегазирующий раствор №2-ащ (2-щ) | мыльная вода |
| Аммиак | 10% раствор соляной или серной кислоты | вода | 10% раствор соляной или серной кислоты | вода |
| Бромацетон, хлорацетон, хлорацетофенон | подогретый 5% водный раствор сульфида натрия | водный раствор порошка СФ-2У | подогретый 5% водный раствор сульфида натрия | водный раствор порошка СФ-2У |
| Бромметан | дегазирующий раствор №2-бщ (2-ащ) | водный раствор порошка СФ-2У | дегазирующий раствор №2-бщ (2-ащ) | водный раствор порошка СФ-2У, горячая мыльная вода |
| Бромциан, синильная кислота, хлорциан | дегазирующий раствор №2-ащ (2-бщ), мыльная вода | водная суспензия, состоящая из ¦20% раствора едкого натра и 10% раствора железного купороса | дегазирующий раствор №2-ащ (2-бщ), мыльная вода | водная суспензия, состоящая из 20% раствора едкого натра и 10% раствора железного купороса |
| Зарин | дегазирующий раствор №2-бщ (2-ащ) | горячая мыльная вода, водный раствор порошка СФ-2У | дегазирующий раствор №2-бщ (2-ащ), водные растворы гипохлоритов кальция | горячая мыльная вода, водный раствор порошка СФ-2У |
| Метилмеркаптан | дегазирующий раствор №2-ащ (2-бщ) | мыльная вода | дегазирующий раствор №2-ащ (2-бщ) | мыльная вода |
| Сероуглерод | 10% водный раствор перекиси водорода или 5% раствор перманганата калия | водные растворы (суспензии) гипохлоритов кальция | дегазирующий раствор №1, водные растворы гипохлоритов кальция | водный раствор порошка СФ-2У, горячая мыльная вода |
| CR, CS | 10% водный раствор перекиси водорода или 5% раствор перманганата калия | водный раствор порошка СФ-2У | 10% водный раствор перекиси водорода или 5% раствор перманганата калия | водные растворы гипохлоритов кальция |
| Фосген | дегазирующий раствор №2-ащ | мыльная вода | дегазирующий раствор №2-ащ | мыльная вода |
| Хлор | дегазирующий раствор №2-ащ (2-бщ), | мыльная вода | дегазирующий раствор №2-ащ (2-бщ) | мыльная вода |
| Хлорпикрин | подогретый 5% водный раствор сульфида натрия | водный раствор порошка СФ-2У | подогретый 5%водный раствор сульфида натрия, дегазирующие рецептуры РД-2 | водный раствор порошка СФ-2У |

Установка ДДА-2 для санитарной обработки личного состава

| Характеристики | Показатели |
| --- | --- |
| Масса установки, кг | 8250 |
| Количество дезинфекционных камер | 2 |
| Объем дезинфекционных камер, м3 | 2,5 |
| Производительность по горячей воде, л/ч: летом зимой | 6000 5000 |
| Рабочее давление в котле, кгс/см2 | 4 |
| Расход дизельного топлива, кг/ч | 42 |
| Время развертывания, мин: летом зимой | 40-45 50-60 |
| Время свертывания, мин | 15 |
| Расчет, чел. | 4 |
| Пропускная способность установки, чел./ч: гигиеническая помывка с одновременной обработкой обмундирования: летом зимой обеззараживание обмундирования (без помывки людей), компл. /ч: летом зимой | 144 90 180 90 |

Состав, основные свойства и нормы расхода обеззараживающих (нейтрализующих) веществ

Аммиачная вода (NH4OH) - водный раствор аммиака, содержащий 18-25% NH3 -бесцветная, прозрачная, летучая жидкость (0,91-0,93 г/см3), не замерзающая при температуре минус 31-54°С (в зависимости от концентрации), с резким запахом аммиака.

Водой разбавляется в любых соотношениях (температура замерзания растворов зависит от концентрации аммиака). Широко используется в сельском хозяйстве в качестве жидкого удобрения.

Для обеззараживания (нейтрализации) АХОВ применяют 5-25% водные растворы аммиака. Активно взаимодействует с многими АХОВ как в жидкой, так и паровой фазах. Эффективное средство для локализации и обеззараживания первичного и вторичного облаков ряда АХОВ.

Рекомендуется для обеззараживания (нейтрализации) легкоиспаряющихся АХОВ в основном кислотного характера (хлор, фосген, окислы азота, сернистый газ, хлористый водород, окись этилена, фтористый водород, цианистый водород; концентрированные азотная и соляная кислоты, трифторид хлора, сероводород, акрилонитрил и др.).

Работы с аммиачной водой должны выполняться в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.

Для приготовления щелочных растворов на основе аммиачной воды в емкость заливается аммиачная вода необходимой концентрации и в ней растворяется измельченная щелочь; по мере растворения щелочи к полученному раствору добавляется оставшаяся аммиачная вода. Раствор перемешивается в течение 3 минут.

Гидроокись натрия (едкий натр) NaOH - белое кристаллическое гигроскопичное вещество, без запаха, хорошо растворимое в воде (при разогреве). Сильная щелочь, при попадании на кожу может вызвать химический ожог; обычно применяется в виде водных растворов 5-10% концентрации с температурой замерзания до -5°С.

Используется для обеззараживания (нейтрализации) АХОВ кислотного характера (хлор, фосген, окислы азота, хлористый водород, фтористый водород, сернистый газ, соляная, серная и азотная кислоты, акрилонитрил, синильная кислота и др.). Щелочные растворы агрессивны к алюминию и его сплавам.

Основные тактико-технические характеристики средств специальной обработки

| Показатель | Ед. изм. | Наименование средств специальной обработки |
| --- | --- | --- |
|  |  | ИДК-1 | ДКВ-1М | ДКВ-1А | АДДК | АБ-ПСО |
| Количество автономных съемных приборов | шт. | 1 | 42 | 78 | 20 | 1 |
| Рабочий объем одного прибора | л | 20 | 30 | 30 | 54 | 7,2 |
| Масса неснаряженного автономного прибора | кг | 6,5 | 15,5 | 14,0 | 56,5 | 7,8 |
| Время развертывания комплекта | мин | 3-4 | 25-30 | 25-30 | 28-30 | 3-4 |
| количество одновременно дегазируемых объектов | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Площадь обрабатываемой поверхности штатной дегазирующей рецептурой | м2 | 35-50 | 50-75 | 50-75 | 90-130 | 12-18 |

ВНИИПО МЧС России разработаны Рекомендации по организации и оперативному развертыванию пункта санитарной обработки населения, подвергшегося заражению отравляющими веществами, которые утверждены МЧС России 8 октября 2004 г.

Рекомендации разработаны в целях оперативной организации пункта санитарной обработки населения (ПСО) в случаях аварий, катастроф, диверсий и террористических актов с применением (с выходом) отравляющих веществ в местах массового пребывания людей.

Пункт санитарной обработки населения представляет собой коридор, образованный двумя пожарными автоцистернами типа АЦ-6.0-40/4.

Выделенные для санобработки населения АЦ должны быть доукомплектованы следующим специальным оборудованием:

а) коллекторами растворным и водяным с ответвлениями с установленными на них сетками душевыми, ГОСТ 19874-74 (или оросителями СВН-10, ГОСТ Р 51043-97), размещаемыми на крыше пожарной надстройки;

б) трапами деревянными, размещаемыми так же как указано в пункте «а»;

в) закрепителями, размещаемыми в одном из отсеков АЦ;

г) приборами радиационного (КИД-6, КИД-7, ИД-Г) и химического (ППХР, ВПХР) контроля размещаемыми так же, как указано в пункте «в»;

д) пенообразователем для дегазирующего раствора типа:

6-процентный раствор ПО-6ТС;

3-процентный раствор ПО-ЗНП;

6-процентный раствор ТЭАС.

Пропускная способность ПСО составляет 100-120 чел./ч.

Заключение

Почти ежедневно средства массовой информации сообщают о происходящих в мире, в т.ч. и в нашей стране, катастрофах, вызванных стихийными бедствиями или крупными производственными авариями. При этом наблюдается тенденция к росту различных ЧС. Защита населения от последствий аварий и стихийных бедствий, проведение АСДНР являются главными задачами РСЧС в мирное время. Всестороннее изучение опыта проведения АСДНР в различных чрезвычайных ситуациях в значительной степени будет способствовать успешному решению этих задач не только в мирное, но в военное время.

Руководители ГО, председатели КЧС и ОПБ, работники, уполномоченные на решение задач ГО и РСЧС, командный состав нештатных аварийно-спасательных формирований в своей деятельности по организации и проведению АСДНР особое внимание должны уделять качественному управлению силами и средствами, организовывать всестороннее обеспечение и взаимодействие всех сил, привлекаемых для ликвидации ЧС, организовывать надежную защиту личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований.

Литература

- Федеральный закон  от 12 февраля 1998 года № 28 "О гражданской обороне".

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

- Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. №304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Постановление Правительства РФ от 1 июля 1995 г. №675 «О декларации безопасности промышленного объекта РФ».

- Приказ МЧС от 28 февраля 2003 г. №105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения».

- Распоряжение Правительства РФ от 25 октября 2003 г. №1544-р «Об обеспечении своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС в мирное и военное время».

- Оперативное управление мероприятиями РСЧС, книга 1,2; сборник лекций для руководящего состава МЧС России, Москва-2004.

# Text boxes

## Приволжский региональный центр МЧС России

### МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по способам восстановления коммунально – энергетических сетей при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

Способы и средства специальной обработки.

г. Нижний  Новгород

2013 год