ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

на объекте:

«Проект планировки и проект межевания территории

квартала индивидуальной жилой застройки населенного пункта деревня Кулигино Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края»

Том 3

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

| Заказчик: | МКУ«Управление градостроительства и инфраструктуры администрации Добрянского муниципального района» |
| --- | --- |

Шифр: 	                                                                                                                   39/19

Генеральный директор								  А.В. Вяткин

Пермь 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5

Общая часть	5

Подготовительный этап	6

Исходные материалы для подготовки проекта межевания	6

Опорно-межевая сеть на территории проектирования.	6

Сведения о сформированных и несформированных земельных участках	6

Производственный этап	6

Сведения о формируемых и изменяемых земельных участков	7

Рекомендации по порядку установления границ на местности.	11

Сведения о существующих и проектируемых зонах с особыми условиями использования территории	11

Площади зон действия предлагаемых к установлению публичных сервитутов	12

Формирование красных линий.	12

Формирование линий отступа от красных линий.	12

Правовой статус объектов планирования.	13

Основные показатели по проекту межевания.	13

2. ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	14

2.1. Постановление и техническое задание	15

2.2. Ситуационный план.	22

2.3. Письмо №265-01-01-23-40 от 08.04.2019г. Администрация Добрянского муниципального района (отсутствие ОКН)	23

2.4. Письмо №265-01-01-23-401 от 08.04.2019г. Администрация Добрянского муниципального района (отсутствие источников водоснабжения и СЗЗ)	24

2.5. Письмо №265-01-01-22-53 от 11.04.2019г. Администрация Добрянского муниципального района (отсутствие ТБО)	25

2.6. Письмо №55-01-18.2-419 от 18.04.2019г. Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия.	26

2.7. Письмо ПК-ПФО-11-00-36/1780 от 20.07.2018 г. Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (Приволжскнедра)	27

2.8. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  №01-И-№1201-3 от 14 мая 2012 г.	30

2.9. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №12590171-03 от 21 июня 2012 г.	33

3. ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	37

3.1 Чертеж межевания территории.	38

3.2 Материалы по обоснованию проекта межевания территории.	39

Кадастровый план территорий (электронный вид)

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| № | Должность | Фамилия И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженер | Махнев Д.Н. |  |
| 2 | Инженер | Туманов А.В. |  |

Проект межевания территории по объекту: «Проект планировки и проект межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки населенного пункта деревня Кулигино Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края» (далее проект межевания д.Кулигино) состоит из одного тома:

Том 3. (Проект межевания территории)

Текстовая часть, текстовые и графические приложения

Графические приложения

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб чертежа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж межевания территории | 1:1000 | 1 |
| 2 | Материалы по обоснованию проекта межевания территории. | 1:1000 | 1 |

- Текстовая часть проекта межевания

### Введение

Проект межевания территории по объекту: «Подготовка документации по планировке территории сельских поселений Добрянского муниципального района» (далее проект межевания д.Кулигино) с целью предоставления земельных участков гражданам для индивидуальной застройки разработан ООО «Гео Граф» в рамках выполнения муниципального контракта № 39/19 от 01.04.2019 г.

Проект межевания территории разработан на основании положений, содержащихся в проекте планировки.

Целью подготовки проекта межевания является установление фактических границ земельных участков занимаемых объектами недвижимости и  формирование земельных участков, на основании проекта планировки территории.

Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по координированию красных линий и вновь формируемых земельных участков и изменяемых участков проектируемых объектов.

### Общая часть

Площадь территории проектирования составляет 4,856 га.

Границей проекта межевания выступает общий контур земельных участков в д.Кулигино Краснослудского сельского поселения, сформированных для дальнейшего предоставления гражданам в пользование, а также земельных участков, предназначенных для общего пользования.

Таким образом, площадь в границах межевания составит 4,856 га.

Проект межевания территории разработан в соответствии со следующими нормативными актами:

Проект межевания территории разработан в соответствии со следующими нормативными актами:

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.2004 г., действ, ред. от 02.04.2014 г.);

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (принят ГД ФС РФ 28.09.2001, действ, ред. от 01.09.2013);

Федеральный закон от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (действ, ред. с поел. изм. от 02.07.2013 № 185-ФЗ);

Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве» (в ред. Федеральных законов от 18.07.2005 г. № 87-ФЗ; от 04.12.2006 г. №201-ФЗ; от 13.05.2008 г. № 66-ФЗ; от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ; от 18.07.2011 г. № 242-ФЗ);

Постановление Правительства РФ от 02.02.1996 г. №105 «Об утверждении положения о порядке установления границ землепользовании в застройке городов и других поселений» (действ, ред. от 21.08.2000 г.);

СП 42.13330.2011 Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

### Подготовительный этап

### Исходные материалы для подготовки проекта межевания

При выполнении работ по разработке проекта межевания территории  были использованы следующие исходные материалы:

- планово-картографический материал М 1:1000, выполненный в апреле 2019 года ООО «Гео Граф»;

- сведения кадастрового плана территории, предоставленного филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Пермскому краю в 2017 году: КУВИ-001/2019-7683410 от 03.04.19 г.

- Проект планировки территории (Том 1), выполненный ООО «Гео Граф».

### Опорно-межевая сеть на территории проектирования.

На территории проектирования существует установленная система геодезической сети специального назначения для определения координат точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат- МСК 59, названия пунктов и тип знаков геодезической сети – ОМЗ 117, ОМЗ 118, ОМЗ 120, ОМЗ 121. класс геодезической сети - ОМС - 2. Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных участков на местности.

Структура территории, образуемая в результате межевания.

Проектируемый объект расположен в границах территории населенного пункта д.Кулигино Краснослудского сельского поселения на земельных участках с кадастровыми номерами 59:18:0490101:52 и 59:18:0400101:235, категория - земли населенных пунктов.

### Сведения о сформированных и несформированных земельных участках

Проектируемая территория представлена   земельными участками, учтенными в ЕГРН.

### Производственный этап

Разработка проекта межевания территории была выполнена проектной организацией с учетом основных положений, содержащихся в проекте планировки и предполагающих:

- установление границ вновь сформированных земельных участков с учетом существующих красных линий кварталов застройки;

- формирование новых земельных участков с учетом интересов владельцев.

- проектирование и отмена красных линий согласно проекту планировки территории

### Сведения о формируемых и изменяемых земельных участков

Сведения о 25 формируемых и изменяемых земельных участков представлены в таблице 1.

Сведения о земельных участках, подлежащих формированию.

Таблица 1

| № п/п | Номер земельного участка* | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, м2 | Вид разрешенного использования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | :ЗУ1 | 59:18:0490101:52 | 1208 | ИЖС |  |
| 2 | :ЗУ2 | 59:18:0490101:52 | 1219 | ИЖС |  |
| 3 | :ЗУ3 | 59:18:0490101:52 | 1219 | ИЖС |  |
| 4 | :ЗУ4 | 59:18:0490101:52 | 1500 | ИЖС |  |
| 5 | :ЗУ5 | 59:18:0490101:52 | 1500 | ИЖС |  |
| 6 | :ЗУ6 | 59:18:0490101:52 | 1500 | ИЖС |  |
| 7 | :ЗУ7 | 59:18:0490101:52 | 1500 | ИЖС |  |
| 8 | :ЗУ8 | 59:18:0490101:52 | 1500 | ИЖС |  |
| 9 | :ЗУ9 | 59:18:0490101:52 | 1469 | ИЖС |  |
| 10 | :ЗУ10 | 59:18:0490101:52 | 1410 | ИЖС |  |
| 11 | :ЗУ11 | 59:18:0490101:52 | 1345 | ИЖС |  |
| 12 | :ЗУ12 | 59:18:0490101:52 | 1378 | ИЖС |  |
| 13 | :ЗУ13 | 59:18:0490101:52 59:18:0400101:235 | 1500 | ИЖС |  |
| 14 | :ЗУ14 | 59:18:0400101:235 | 1500 | ИЖС |  |
| 15 | :ЗУ15 | 59:18:0400101:235 | 1500 | ИЖС |  |
| 16 | :ЗУ16 | 59:18:0400101:235 | 1500 | ИЖС |  |
| 17 | :ЗУ17 | 59:18:0400101:235 | 1379 | ИЖС |  |
| 18 | :ЗУ18 | 59:18:0400101:235 | 1268 | ИЖС |  |
| 19 | :ЗУ19 | 59:18:0400101:235 | 1269 | ИЖС |  |
| 20 | :ЗУ20 | 59:18:0400101:235 | 1260 | ИЖС |  |
| 21 | :ЗУ21 | 59:18:0400101:235 | 3034 | Общее пользование территории (уличная сеть) | под проектируемые дорожную сеть и инженерную инфраструктуру |
| 22 | :ЗУ22 | 59:18:0400101:235 | 269 | Объекты инженерной инфраструктуры в зоне Р-1 | под проектируемые дорожную сеть и инженерную инфраструктуру |
| 23 | :ЗУ23 | 59:18:0400101:235 59:18:0490101:52 | 7788 | Общее пользование территории (уличная сеть) | под проектируемые дорожную сеть и инженерную инфраструктуру |
| 24 | :ЗУ24 | 59:25:0010152 | 4785 | Р-1 | Под парк |
| 25 | :ЗУ25 | 59:25:0010152 | 1448 | Р-1 | Под парк |

Для индивидуального жилищного строительства – Ж-2.

План границ формируемых земельных участков с номерами приведен в приложении 3.1.

Таблица координат поворотных точек формируемых и изменяемых земельных участков.

Таблица 2

| :ЗУ1 |  | :ЗУ16 |
| --- | --- | --- |
| Площадь: кв.м. | 1208 |  | Площадь: кв.м. | 1500 |
| № | X | Y |  | № | X | Y |
| 1 | 537951,39 | 2240639,05 |  | 8 | 538214,81 | 2240633,33 |
| 13 | 537939,93 | 2240663,16 |  | 9 | 538240,90 | 2240644,55 |
| 12 | 537898,49 | 2240643,19 |  | 13 | 538220,74 | 2240692,04 |
| 11 | 537912,23 | 2240618,25 |  | 2 | 538193,64 | 2240682,39 |
| :ЗУ2 |  | :ЗУ17 |
| Площадь: кв.м. | 1219 |  | Площадь: кв.м. | 1379 |
| № | X | Y |  | № | X | Y |
| 2 | 537963,51 | 2240613,55 |  | 9 | 538240,90 | 2240644,55 |
| 1 | 537951,39 | 2240639,05 |  | 10 | 538265,04 | 2240654,93 |
| 11 | 537912,23 | 2240618,24 |  | 11 | 538260,46 | 2240683,87 |
| 10 | 537925,66 | 2240593,84 |  | 12 | 538233,74 | 2240696,67 |
|  |  |  |  | 13 | 538220,74 | 2240692,03 |
| :ЗУ3 |  |  |  |  |
| Площадь: кв.м. | 1219 |  | :ЗУ18 |
| № | X | Y |  | Площадь: кв.м. | 1268 |
| 9 | 537939,00 | 2240569,61 |  | № | X | Y |
| 8 | 537976,69 | 2240585,81 |  | 15 | 538271,25 | 2240634,28 |
| 2 | 537963,51 | 2240613,55 |  | 1 | 538287,91 | 2240595,19 |
| 10 | 537925,66 | 2240593,84 |  | 2 | 538319,42 | 2240605,15 |
|  |  |  |  | 3 | 538311,01 | 2240625,33 |
| :ЗУ4 |  | 14 | 538287,15 | 2240641,06 |
| Площадь: кв.м. | 1500 |  |  |  |  |
| № | X | Y |  | :ЗУ19 |
| 3 | 537997,72 | 2240533,52 |  | Площадь: кв.м. | 1269 |
| 21 | 537980,86 | 2240571,65 |  | № | X | Y |
| 20 | 537946,14 | 2240556,72 |  | 1 | 538287,91 | 2240595,19 |
| 19 | 537966,37 | 2240520,01 |  | 15 | 538271,25 | 2240634,28 |
|  |  |  |  | 16 | 538242,97 | 2240622,24 |
| :ЗУ5 |  | 2 | 538259,00 | 2240584,55 |
| Площадь: кв.м. | 1500 |  | 3 | 538270,10 | 2240589,56 |
| № | X | Y |  |  |  |  |
| 18 | 537986,59 | 2240483,30 |  | :ЗУ20 |
| 1 | 538018,10 | 2240496,50 |  | Площадь: кв.м. | 1260 |
| 2 | 538000,84 | 2240534,86 |  | № | X | Y |
| 3 | 537997,72 | 2240533,52 |  | 17 | 538213,53 | 2240609,69 |
| 19 | 537966,37 | 2240520,01 |  | 1 | 538232,50 | 2240572,58 |
|  |  |  |  | 2 | 538259,00 | 2240584,55 |
| :ЗУ6 |  | 16 | 538242,97 | 2240622,24 |
| Площадь: кв.м. | 1500 |  |  |  |  |
| № | X | Y |  | :ЗУ21 |
| 3 | 537997,72 | 2240533,52 |  | Площадь: кв.м. | 3034 |
| 2 | 538000,84 | 2240534,86 |  | № | X | Y |
| 1 | 538031,08 | 2240547,85 |  | 3 | 538144,58 | 2240603,14 |
| 22 | 538013,66 | 2240585,74 |  | 2 | 538145,93 | 2240600,89 |
| 21 | 537980,86 | 2240571,65 |  | 18 | 538178,13 | 2240594,60 |
|  |  |  |  | 17 | 538213,53 | 2240609,69 |
| :ЗУ7 |  | 16 | 538242,97 | 2240622,24 |
| Площадь: кв.м. | 1500 |  | 15 | 538271,25 | 2240634,28 |
| № | X | Y |  | 14 | 538287,15 | 2240641,06 |
| 1 | 538031,08 | 2240547,85 |  | 13 | 538301,73 | 2240664,10 |
| 2 | 538040,26 | 2240551,77 |  | 12 | 538294,84 | 2240667,40 |
| 3 | 538064,11 | 2240562,09 |  | 11 | 538289,26 | 2240658,48 |
| 23 | 538046,73 | 2240599,96 |  | 10 | 538265,04 | 2240654,93 |
| 22 | 538013,66 | 2240585,74 |  | 9 | 538240,90 | 2240644,55 |
|  |  |  |  | 8 | 538214,81 | 2240633,33 |
| :ЗУ8 |  | 7 | 538189,31 | 2240622,37 |
| Площадь: кв.м. | 1500 |  | 6 | 538164,90 | 2240611,88 |
| № | X | Y |  |  |  |  |
| 3 | 538064,11 | 2240562,09 |  | :ЗУ22 |
| 4 | 538069,90 | 2240564,59 |  | Площадь: кв.м. | 269 |
| 5 | 538096,97 | 2240576,32 |  | № | X | Y |
| 24 | 538080,08 | 2240614,29 |  | 2 | 538145,93 | 2240600,89 |
| 23 | 538046,73 | 2240599,96 |  | 1 | 538151,21 | 2240583,13 |
|  |  |  |  | 18 | 538178,13 | 2240594,60 |
| :ЗУ9 |  |  |  |  |
| Площадь: кв.м. | 1469 |  | :ЗУ23 |
| № | X | Y |  | Площадь: кв.м. | 7788 |
| 5 | 538096,97 | 2240576,32 |  | № | X | Y |
| 6 | 538098,91 | 2240577,14 |  | 1 | 538151,21 | 2240583,13 |
| 26 | 538128,97 | 2240589,90 |  | 2 | 538145,93 | 2240600,89 |
| 25 | 538113,00 | 2240628,44 |  | 3 | 538144,58 | 2240603,14 |
| 24 | 538080,08 | 2240614,29 |  | 4 | 538140,45 | 2240601,37 |
|  |  |  |  | 5 | 538118,79 | 2240653,67 |
| :ЗУ10 |  | 6 | 538115,58 | 2240651,42 |
| Площадь: кв.м. | 1410 |  | 7 | 538102,19 | 2240642,03 |
| № | X | Y |  | 8 | 537976,69 | 2240585,81 |
| 2 | 538115,46 | 2240537,31 |  | 9 | 537939,00 | 2240569,61 |
| 27 | 538145,54 | 2240549,91 |  | 10 | 537925,66 | 2240593,84 |
| 26 | 538128,97 | 2240589,90 |  | 11 | 537912,23 | 2240618,24 |
| 6 | 538098,91 | 2240577,14 |  | 12 | 537898,49 | 2240643,19 |
|  |  |  |  | 13 | 537939,93 | 2240663,16 |
| :ЗУ11 |  | 14 | 537935,79 | 2240671,88 |
| Площадь: кв.м. | 1345 |  | 15 | 537913,64 | 2240663,04 |
| № | X | Y |  | 16 | 537883,05 | 2240640,13 |
| 1 | 538086,85 | 2240525,32 |  | 17 | 537972,68 | 2240477,47 |
| 2 | 538115,46 | 2240537,31 |  | 18 | 537986,59 | 2240483,30 |
| 6 | 538098,91 | 2240577,14 |  | 19 | 537966,37 | 2240520,01 |
| 5 | 538096,97 | 2240576,32 |  | 20 | 537946,14 | 2240556,72 |
| 4 | 538069,90 | 2240564,59 |  | 21 | 537980,86 | 2240571,65 |
|  |  |  |  | 22 | 538013,66 | 2240585,74 |
| :ЗУ12 |  | 23 | 538046,73 | 2240599,96 |
| Площадь: кв.м. | 1378 |  | 24 | 538079,81 | 2240614,18 |
| № | X | Y |  | 25 | 538113,00 | 2240628,44 |
| 2 | 538040,26 | 2240551,77 |  | 26 | 538128,97 | 2240589,90 |
| 5 | 538056,92 | 2240512,78 |  | 27 | 538145,54 | 2240549,91 |
| 1 | 538086,85 | 2240525,32 |  | 28 | 538159,36 | 2240555,71 |
| 4 | 538069,90 | 2240564,59 |  |  |  |  |
| 3 | 538064,11 | 2240562,09 |  | :ЗУ24 |
|  |  |  |  | Площадь: кв.м. | 4785 |
| :ЗУ13 |  | № | X | Y |
| Площадь: кв.м. | 1500 |  | 1 | 538151,21 | 2240583,13 |
| № | X | Y |  | 28 | 538159,36 | 2240555,70 |
| 4 | 538140,45 | 2240601,37 |  | 2 | 538172,17 | 2240512,67 |
| 3 | 538144,58 | 2240603,14 |  | 3 | 538192,48 | 2240520,48 |
| 6 | 538164,90 | 2240611,88 |  | 4 | 538214,45 | 2240524,23 |
| 8 | 538142,21 | 2240664,08 |  | 5 | 538225,71 | 2240530,13 |
| 7 | 538124,78 | 2240657,87 |  | 6 | 538236,97 | 2240559,60 |
| 5 | 538118,79 | 2240653,67 |  | 7 | 538231,08 | 2240571,91 |
|  |  |  |  | 8 | 538217,31 | 2240587,42 |
| :ЗУ14 |  | 9 | 538201,70 | 2240589,68 |
| Площадь: кв.м. | 1500 |  | 10 | 538196,12 | 2240590,49 |
| № | X | Y |  | 11 | 538182,23 | 2240593,80 |
| 7 | 538189,31 | 2240622,37 |  | 18 | 538178,13 | 2240594,60 |
| 1 | 538167,66 | 2240673,14 |  |  |  |  |
| 8 | 538142,21 | 2240664,08 |  | :ЗУ25 |
| 6 | 538164,90 | 2240611,88 |  | Площадь: кв.м. | 1448 |
|  |  |  |  | № | X | Y |
| :ЗУ15 |  | 1 | 538214,99 | 2240385,69 |
| Площадь: кв.м. | 1500 |  | 2 | 538198,66 | 2240432,91 |
| № | X | Y |  | 3 | 538202,78 | 2240428,28 |
| 7 | 538189,31 | 2240622,37 |  | 4 | 538204,82 | 2240427,78 |
| 8 | 538214,81 | 2240633,33 |  | 5 | 538222,82 | 2240432,37 |
| 2 | 538193,64 | 2240682,39 |  | 6 | 538234,33 | 2240432,99 |
| 1 | 538167,66 | 2240673,14 |  | 7 | 538241,26 | 2240427,48 |
|  |  |  |  | 8 | 538244,47 | 2240415,70 |
|  |  |  |  | 9 | 538243,94 | 2240404,98 |
|  |  |  |  | 10 | 538234,82 | 2240392,65 |

### Рекомендации по порядку установления границ на местности.

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания.

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ. Установление границ земельных участков на местности должно быть выполнено в комплексе работ по одновременному выносу красных линий.

### Сведения о существующих и проектируемых зонах с особыми условиями использования территории

В границах межевания устанавливаются следующие зоны с особыми условиями использования территорий приведены в таблице 3

Таблица 4

| Наименование документа | Название зоны с особыми условиями использования | Расстояние от оси, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. | Санитарно-защитная полоса водопровода | 10 |
| Приказ минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей. | Охранная зона тепловой сети | 3 |
| СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов | Санитарно-защитная полоса канализации | 5 |
| Постановление Правительства РФ от 24.01.2009 г. N 160 О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. | Охранная зона ЛЭП 6 кВ | 5(для линии с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| Постановление Правительства РФ от 24.01.2009 г. N 160 О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. | Охранная зона подземных кабельных ЛЭП 6 кВ | 1 |
| Постановление Правительства РФ от 24.01.2009 г. N 160 О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. | Охранная зона ЛЭП 0.4 кВ | 2 |
| Постановление Правительства РФ от 24.01.2009 г. N 160 О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. | Охранная зона подземных кабельных ЛЭП 0.4 кВ | 1 |
| Постановление Правительства РФ от 09.06.1995. N 578 "Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи РФ". | Охранная зона линий связи | 2 |

### Площади зон действия предлагаемых к установлению публичных сервитутов

На проектируемом участке установлены сервитуты, оформленные в соответствии с законодательством РФ, отсутствуют. На образованные участки  накладываются ограничения по возведению объектов капитального строительства в виде наложения охранных зон и санитарно-защитных полос линейных объектов.

### Формирование красных линий.

Красные линии сформированы вдоль проектируемых улиц шириной 15 м. и 21 м., от оси дороги (7,5-10,5 м.).

### Формирование линий отступа от красных линий.

Проектом предусматривается формирование линии отступа от красных линий 5 метров в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, а в условиях сложившейся застройки линии отступа совпадают с красными линиями.

Таблица координат поворотных точек красных линий.

Таблица 4

| Проектируемые красные линии |
| --- |
| № | X | Y |
| 1 | 537939,93 | 2240663,16 |
| 2 | 537898,49 | 2240643,19 |
| 3 | 537939,00 | 2240569,61 |
| 4 | 537976,68 | 2240585,80 |
| 5 | 538018,10 | 2240496,50 |
| 6 | 537986,59 | 2240483,30 |
| 7 | 537946,14 | 2240556,72 |
| 8 | 538113,00 | 2240628,44 |
| 9 | 538145,54 | 2240549,91 |
| 10 | 538056,92 | 2240512,78 |
| 11 | 538118,79 | 2240653,67 |
| 12 | 538140,45 | 2240601,37 |
| 13 | 538265,04 | 2240654,93 |
| 1163 | 538159,37 | 2240555,71 |
| 14 | 538151,21 | 2240583,13 |
| 15 | 538287,07 | 2240641,03 |
| 16 | 537883,05 | 2240640,13 |
| 17 | 537972,68 | 2240477,47 |
| 1164 | 537959,46 | 2240471,63 |
| Отменяемые красные линии |
| № | X | Y |
| 1163 | 538159,37 | 2240555,71 |
| 1164 | 537959,46 | 2240471,63 |

### Правовой статус объектов планирования.

На период подготовки проекта межевания территория свободна от застройки. В границах проектируемой территории отсутствуют объекты недвижимости, оформленные в установленном законом порядке, а также объекты самовольного размещения.

### Основные показатели по проекту межевания.

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов существующей застройки  в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.

2. ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

2.1. Постановление и техническое задание

Приложение №1

Техническое задание

на подготовку документации по планировке территории сельских поселений Добрянского муниципального района

ИКЗ 193591402630759140100100040010000244

| п/п | Наименование разделов | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Заказчика, контактная информация. | Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства и инфраструктуры администрации Добрянского муниципального района» Почтовый адрес: 618740 Пермский край г.Добрянка ул.Копылова,10 Телефон: (34265) 2 44 70 Электронная почта: uksugi@dobrraion.ru Контактное лицо: Степанова Елена Михайловна |
| 2 | Цели и задачи | Подготовка проекта планировки с проектом межевания территории, д.Кулигино Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края. |
| 3 | Местоположение объекта | д. Кулигино Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края. |
| 4 | Цена контракта | 74200,00 рублей. |
| 5 | Основание для разработки документации по планировке территории | Постановление главы администрации Добрянского муниципального района от «13» октября 2017 г. за №1077 |
| 6 | Цель разработки документации по планировке территории | 1. Обеспечение устойчивого развития территории микрорайона путем достижения нормируемых показателей застройки и основных линий градостроительного регулирования. 2. Установления границ незастроенных земельных участков, включая планируемые для предоставления индивидуальным застройщикам для строительства, а также предназначенные для размещения объектов капитального строительства местного значения, установления границ публичных сервитутов. 3. Установление границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства с выделением территорий размещения объектов федерального и регионального значения. 4. Установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 5. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков; 6. Установление красных линий |
| 7 | Нормативно-правовая база разработки документации по планировке территории | Градостроительный Кодекс РФ; Водный кодекс РФ; Воздушный Кодекс РФ, Земельный Кодекс РФ; Федеральный закон от 13.07.2015г.; N 218-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости»; Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовки графической части документации по планировке территории»; СП 42 13330 2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»; РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ»; Генеральный план Краснослудского сельского поселения. Правила землепользования и застройки Краснослудского с.п., Нормативы градостроительного проектирования Добрянского муниципального района; нормативно - правовые акты Пермского края и Добрянского муниципального района; водоохранные, санитарные, противопожарные и др. нормы. |
| 8 | Основные технико-экономические показатели | Площадь территории - 4,856 га |
| 9 | Основные требования к составу и содержанию проекта | Состав и содержание проекта планировки территории должны соответствовать требованиям Градостроительного кодекса РФ и включать: Проект планировки территории: Основная часть: 1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются: - красные линии. - границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры; - границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства; 2) Положение о характеристиках планируемого развития территории. 3) Положения об очередности планируемого развития территории. Материалы по обоснованию проекта планировки: 1) Карту планировочной структуры территории поселения, с отображением границ элемента планировочной структуры; 2) Результаты инженерных изысканий; 3) Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства; 4) Схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети. 5) Схему границ зон с особыми условиями использования территории; 6) Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения; 7) Схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 8) Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах); 9) Перечень мероприятий по охране окружающей среды; 10) Обоснование очередности планируемого развития территории; 11) Схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории; 12) Иные материалы для обоснования положений по планировке территории. Проект межевания территории: Основная часть: Текстовая часть: 1) Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования; 2) Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 3) Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом РФ. 4) Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Чертежи межевания территории: 1) Границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры; 2) Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 настоящей статьи; 3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 4) Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 5) Границы зон действия публичных сервитутов. Материалы по обоснованию включают в себя чертежи, на которых отображаются: 1) Границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры; 2) Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи43 Гр.к РФ; 3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 4) Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 5) Границы публичных сервитутов. |
| 10 | Требования к сбору исходных данных | Сбор исходных данных осуществляется исполнителем при содействии и непосредственном участии заказчика. |
| 11 | Требования к содержанию и форме представляемых материалов заказчику | Этапы разработки, осуществляемые исполнителем: Первый этап: Сбор исходных данных. Инженерные изыскания (осуществляется исполнителем). Обобщение полученных текстовых и графических материалов(осуществляется исполнителем). По итогам первого этапа Заказчику предоставляется отчет об инженерных изысканиях, Топографическая съемка в масштабе 1:500. Второй этап: Разработка проекта планировки и проекта межевания территории. Согласование проекта планировки и проекта межевания территории. По итогам второго этапа Заказчику предоставляется: Согласованный проект планировки и проект межевания Демонстрационные материалы по проекту планировки и проекту межевания для проведения процедуры публичных слушаний. Третий этап: Проведение публичных слушаний. Доработка проекта планировки и проекта межевания территории с учетом результатов публичных слушаний. По итогам третьего этапа предоставляется доработанный с учетом результатов публичных слушаний проект планировки и проект межевания территории. Основные требования к содержанию представляемых материалов: Подготовка проекта планировки и межевания территории, осуществляется на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ зон с особыми условиями использования территорий. Содержание проекта планировки и межевания территории должно соответствовать: ст. 42, 43 Градостроительного кодекса РФ, принятым в соответствии с действующим Градостроительным кодексом РФ нормативным правовым актам Пермского края (области), Добрянского муниципального района Пермского края. Графические материалы основной части проекта планировки выполняется в масштабе 1:500 (с учетом обеспечения наглядности чертежей), в том числе формате ГИС MapInfo Professional (TAB). Чертеж межевания выполняется в масштабе 1:500 (с учетом обеспечения наглядности чертежей). Графическая часть материалов по обоснованию проекта планировки и межевания, выполняется в масштабе 1:500 (с учетом обеспечения наглядности и графических материалов), в том числе формате ГИС MapInfo Professional (TAB). Текстовые материалы на бумажных носителях предоставляются в брошюрованном виде на листах формата А4 (3 экз). Графические материалы на бумажных носителях предоставляются на форматах кратного от А2 до А0 (выбранный формат должен обеспечивать наглядность) на бумажной основе (3 экз). Электронные версии текстовых и графических материалов проекта предоставляются на DVD или CD диске (1 экз). Текстовые материалы должны быть представлены в текстовом формате DOC,WORD, в соответствии с требованиями: межстрочный интервал – одинарный, абзацный отступ – 1,25, выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, так же в формате PDF. Графические материалы по планировке и межеванию территории (границы определенных участков) должны быть представлены в векторном виде в формате ГИС MapInfo Professional (TAB) в местной системе координат, установленной в соответствии с действующим законодательством, так же в формате PDF. Топографическая съемка в электронном виде формате AutoCAD в масштабе 1:500. |
| 12 | Срок исполнения | С момента заключения муниципального контракта до 28.06.2019г. (в данный период включаются работы по согласованию, проведению публичных слушаний, утверждению проекта планировки и проекта межевания, в составе проекта планировки). |
| 13 | Требования по согласованию и сопровождению документации по планировке территории | Согласование проектных решений: с администрацией Добрянского муниципального района. |
| 14 | Порядок согласования, обсуждения, экспертизы и утверждения проекта планировки территории. | Заказчик: - обеспечивает организацию работ по согласованию и утверждению. Исполнитель: - осуществляет устранение замечаний согласовывающих органов и организаций; - принимает участие в проведении публичных слушаний и доработки проектной документации по их итогам; |

| Заказчик: МКУ «Управление градостроительства и инфраструктуры администрации Добрянского муниципального района» _____________________ Д.В. Воробьев «01» апреля 2019 г. м.п. | Исполнитель: ООО «ГЕО ГРАФ» ____________________ А.В. Вяткин «01» апреля 2019 г. м.п. |
| --- | --- |

2.2. Ситуационный план.

граница участка проектируемого объекта

2.3. Письмо №265-01-01-23-40 от 08.04.2019г. Администрация Добрянского муниципального района (отсутствие ОКН)

2.4. Письмо №265-01-01-23-401 от 08.04.2019г. Администрация Добрянского муниципального района (отсутствие источников водоснабжения и СЗЗ)

2.5. Письмо №265-01-01-22-53 от 11.04.2019г. Администрация Добрянского муниципального района (отсутствие ТБО)

2.6. Письмо №55-01-18.2-419 от 18.04.2019г. Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия.

2.7. Письмо ПК-ПФО-11-00-36/1780 от 20.07.2018 г. Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (Приволжскнедра)

2.8. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  №01-И-№1201-3 от 14 мая 2012 г.

2.9. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №12590171-03 от 21 июня 2012 г.

3. ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

3.1 Чертеж межевания территории.

3.2 Материалы по обоснованию проекта межевания территории.